广州集装箱码头有限公司

新购1台门机的专用集装箱旋转吊具项目

比质比价文件编号：GCT-ENG-2019-P-119

第一部分：公告

广州集装箱码头有限公司（甲方）拟对新购1台门机的专用集装箱旋转吊具项目进行比质比价，欢迎符合条件的相关公司前来参与并报价。

甲方：广州集装箱码头有限公司（简称：GCT）

乙方：参与项目报价的公司（不接受联合体报价）

- 项目名称：广州集装箱码头有限公司新购1台门机的专用集装箱旋转吊具项目的全包干，包括人工、材料、采购及运输、以及由此涉及到的技术和质量责任，并提供系统相关资料。

- 项目地点：广州经济技术开发区黄埔新港路1号、广州集装箱码头有限公司。

- 发出比质比价报价时间：2020年03月27日至2020年04月13日中午12：00时止。在此时间之前将密封好的报价投放至广州集装箱码头有限公司二楼财务部大密封箱中。

- 资格审核：

乙方需提供以下资料文件，作为报价文件的部分，供甲方审核。

- 企业：提供法定代表人身份证、经办人身份证、法定代表人授权书、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、专业资质证书等证件原件的复印件（需加盖单位公章）各一份。

- 组织：机关事业单位、社团组织。提供法定代表人身份证、经办人身份证、组织介绍信、组织机构代码证、开户许可证、专业资质证书等证件原件的复印件（需加盖单位公章）各一份。

- 乙方必须来自中华人民共和国国内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区，必须是专业门机集装箱吊具制造厂家或授权代理，近三年内制造或销售同类型吊具达30台以上。

- 乙方须提交详细的通讯地址及联系人、联系电话、传真号码。

- 参与报价保证金：乙方需在报价截止时间前提交参与报价保证金1万元人民币。

- 所有与本比质比价文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

地址：广州经济技术开发区黄埔新港路1号广州集装箱码头有限公司二楼财务部

联系人：涂红娟

电话及传真：020-82256271

邮 箱 地址：hjtu@gct.com.cn

第二部分：比质比价须知

- 保证金

  - 参与报价保证金：乙方需在报价截止时间前提交参与报价保证金1万元人民币、在双方签定合同后15个工作日内，乙方需向甲方提交合同总价10%的履约保证金。

  - 乙方提交的保证金可以是现金（仅限于电子支付）、支票、电汇或银行保函，甲方开户名称：广州集装箱码头有限公司、开户银行：建行广州开发区西区支行、账户：44001471001050344740。非现金方式交纳保证金的，款项必须从乙方基本户中转出，无论是“私对公”或者“公对公”的方式缴纳保证金，甲方一律按照非现金方式退回保证金到乙方对公账户。

  - 乙方必须在报价截止前将报价保证金提交给甲方财务部，乙方凭有效书面凭据提交报价文件。

  - 在甲方与项目合作单位签订合同并收到参与报价保证金有效书面凭据原件后10个工作日内，甲方原额退回非合作单位的参与报价保证金；合作单位的报价保证金，可全部/部分转为履约保证金或履约保证金向甲方提交后原额退回。

  - 发生下列情况时报价保证金将会不予以退还：开启密封报价后乙方在报价有效期内撤回报价的、被授予项目后未按规定提交履约保证金的、被授予项目后未在规定时间内与甲方签署合同的、有影响比质比价公正行为的及法律法规规定的其他情形。

- 乙方应认真阅读比质比价文件的要求。如果没有按照文件要求提交全部资料或者文件，该参与报价文件有可能被拒绝。

- 在报价截止时间前2天的任何时间，无论出于何种原因，甲方可主动地或在解答乙方提出问题澄清时，以发出补遗书的形式对比质比价文件进行修改。

- 特殊情况下，甲方在原定比质比价文件有效期内可以根据需要向乙方提出延长报价文件有效期的要求，乙方应立即对此做出答复，乙方可以拒绝甲方的此项要求，但报价保证金会给予退还。

- 报价文件

- 报价文件应包括但不限于下列内容：

- 项目报价表（详见第五部分）

- 资质证明以及有效证件（详见第一部分的资格审核部分）等

- 参与报价保证金收据复印件

- 报价文件：含正本一份和副本四份，需由乙方签字（或盖章）并加盖公章，正、副本逐份单独密封包装。包装封套上均应详细写明项目名称并贴封条和加盖公章，在截止报价时间前投放到甲方指定的密封箱中。当正本与副本不一致时，以正本为准。无论合作与否，报价文件不予退还。

- 单位资质资料需独立封装，包装封套上需详细写明项目名称并注明是资质文件并贴封条加盖公章，跟随报价文件在截止报价时间前投放到甲方指定密封箱中。

- 报价文件有效期为180天，从报价截止日期算起，在此期限内，报价文件的所有内容均保持有效。

- 发生下列情况时报价文件作废：逾期送达的、报价文件未经密封的、未提交报价保证金的、有不正当竞争行为的。

- 在报价内容出现偏差时将按以下方法处理：

- 重大偏差：存有重大偏差的报价文件应被拒绝、重大偏差是指非实质性的响应，在公平对待其他乙方的前提下，不能通过修正或撤销不符之处而成为实质性响应的报价即被视为非实质性响应的报价。

- 细微偏差：存有细微偏差的报价文件不影响其有效性，细微偏差是指报价文件在实质上响应比质比价文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且在公平对待其他乙方的前提下，能够修正这些疏漏或不完整。

- 乙方必须做好与项目有关的保密工作，任何有关信息和资料，均不得向无关人员泄露。严禁乙方向参与比质比价、评比工作的有关人员行贿，使其泄露一切与比质比价、评比工作有关的信息。乙方在报价过程中严禁互相串通、结盟，损害比质比价工作的公正性和竞争性，或以任何方式影响其它单位参与正当报价。

- 甲方采取综合评比的方式确定项目承接单位，并在确定项目承接单位5个工作日内发出书面项目合作通知书。

- 项目承接单位在接到甲方合作通知后15个工作日内与甲方签署合同，未在规定时间内与甲方签署合同，将被视为自动放弃本次项目。甲方将可选择其他参与报价单位为项目承接单位。

第三部分技术要求

- 总体技术要求

  - 项目简介

广州集装箱码头有限公司将对码头现用门机采购1台专用集装箱旋转吊具进行置换，乙方必须提供一台可使用符合ISO标准的20英尺、40英尺集装箱及45英尺集装箱、额定载荷为35吨、具有平移功能等的门机专用集装箱吊具和一台与其相配套的吊具模拟箱，以及乙方必须包安装、调试、验收、交付、资料等。

  - 项目工期

甲方发出合作通知书后第3日（日历天）起计算工期，120日（日历天）内交付甲方现场。

  - 制造方资质

专业门机集装箱吊具制造厂家或授权代理，近三年内制造或销售同类型吊具数量达30台以上。

  - 设计制造验收标准

吊具的设计、制造、安装、检验和验收应遵照下列最新版本的规范和标准。

《起重机设计规范》                   GB/T 3811-2008

《港口设备安装工程质量检验评定标准》 JTJ 244-2005

《起重机安全规范》                   GB6067.1-2010

《起重机试验规范和程序》             GB/T5905—2011

《集装箱吊具规范》                   GB/T3220-2011

中国材料标准					  	      GB/T-2006，GB/T1591-2008

GB/T 3077-2015， GB/T699-2014

GB3797-2005， GB/T29463-2012

国际标准化组织                       ISO(加工制造)

美国齿轮制造协会                     AGMA

国际电工技术委员标准                 IEC

美国焊接协会标准                     AWS

瑞典工业标准                         SIS(涂漆)

计量单位: 国际单位制                  SI

注：以上标准未能规定的部分采用中华人民共和国标准GB。

乙方如采用其它同等标准，须随报价文件提供标准文件，并经甲方认可。

  - 总体要求

本项目为包工包料、包设计、采购及运输、安装、调试、交付使用，以及由此涉及到的技术和质量责任，并提供竣工图纸和资料，包括、但不仅限于具体的设计图、施工工艺、零部件加工图和装配图、布置图、使用及保养、维修说明书、以及有关的技术资料等。

新购吊具应适用于甲方的门02、03门座式起重机吊装集装箱使用，可快速安装在门02、03现用的旋转吊钩上运行，其吊具与吊钩的安装销、孔尺寸应与甲方现用吊钩装配一致；吊具的控制线路原理及接线、插座、插头也应和门02、03的现用吊具一致，以便其能快捷、顺利地互换使用；甲方现用门02、03的吊具资料为：制造厂家：华东重机、型号为：ZDD40；出厂编号：ZDD40090266）。

本项目乙方应以上海振华、BROMMA等品牌的吊具进行报价，乙方也可推荐同等级吊具的品牌进行报价，供甲方选择，甲方有权对品牌进行选择，无论甲方如何选择，乙方应无条件接受。

吊具应具有旋转和驾驶者控制调平功能，能适用在门座式起重机上安装使用。

吊具的结构形式要求更换方便，所有机械、部件和配属件的安装均便于维护。

旋锁、导板、伸缩动作、平衡机构均由液压控制，液压系统能连续操作过程中无过热现象，液压系统工作压力应保持在120kg/cm2以下。

带有可摆动导板，可实现符合ISO标准的20英尺、40英尺集装箱及45英尺集装箱的可伸缩型吊具。吊钩下载荷为45吨，吊具下额定载荷为单箱35吨，吊具总重不得大于10吨，以及吊具适用的环境温度为-10℃ ~ +50℃；另外此集装箱吊具应该能够与甲方现用的门02、03的吊具互换。

吊具具有回转角度为360°全回转，回转运动靠一套液压回转装置驱动小齿轮带动回转支承实现，回转速度为1r/min，旋转装置中设有导电滑环，确保相对转动过程中动力与通讯信号的传输，回转运动传动方案由乙方提出设计方案，甲方最终确认。

吊具具有平移范围为±1250mm平移运动靠液压油缸驱动平移机构，实现其在轨道上的运动，空载工况下平移0-1250mm所需时间25s。平移机构的动力由吊具提供，平移动作需要在回转动作之前完成，回转过程中不允许平移动作。

所有电气、机械均为防雨水、防震、防冲击设计。

吊具结构应该有足够的安全系数以达到不少于2百万载荷周期的疲劳使用寿命。

吊具设计、制作均符合国际、国家相关标准。

吊具设计图应提供给甲方，确认后方可制造。

  - 吊具结构

吊具的结构形式要求更换方便，液压动力站应设置在吊具上。

吊具结构应该有足够的安全系数以达到不少于2百万循环载荷周期的疲劳使用寿命。

结构框架的设计和制造必须保证具有足够的安全系数，不会发生疲劳断裂，吊具的设计将有足够的强度和刚度以吸收装卸集装箱过程中的巨大冲力；所有吊具的机械、部件和配属件都能承受当吊具全速到达集装箱或舱盖，以及当吊具带着突然上升产生的震动或冲击，所有机械、部件和配属件的安装均便于维护。

吊具应根据集装箱的重心，驾驶者可控制调平及旋转功能，使吊具、集装箱保持平衡。

旋锁座受力底板表面硬度应不小于HRC56，以减少磨损。

  - 平衡机构

平衡机构由塔架、滑靴、铰座及驱动油缸组成，滑靴与塔架铰接，滑靴内装有多种滑板，滑板材料应用特种耐磨材料制造。驱动油缸的推力能保证在极限状态下（集装箱满载35T，偏心1.25m）吊具基架仍能正常移动。

平衡机构油缸选型及设计应满足在不整体拆卸的情况下可方便更换内部油封。

平衡油缸的固定方式应充分考虑吊具的震动及油缸静止或运动时的受力及受力方向，避免螺栓直接受剪切力或拉伸力。

  - 旋锁

旋锁应为ISO 标准型，旋锁固定端有螺纹,用螺母固定并有锁紧销锁紧螺母，禁止使用依靠卡环固定的旋锁型式。每个旋锁的安全工作载荷应不小于37吨。

旋锁应为浮动型，并且由筒型旋锁套固定。在旋锁套适当位置应装有润滑油嘴以便在旋锁套与旋锁杆之间注入润滑油。

旋锁固定系统应设计为能承受频繁着陆、吊箱的结构。

除非已经确认吊具旋锁完全插入锁空孔并且吊具完全着陆，否则旋锁从松锁到紧锁之间的运动应该被机械和电气连锁禁止，反之亦然，只要吊具带有负荷，旋锁便不能打开。

如果任何旋锁物理位置与司机联动台上旋锁命令开关不一致，主起升动作应被禁止。旋锁松、紧锁限位应该直接检测旋锁物理位置。

旋锁控制电磁阀应该安装在两侧端梁上边以缩短液压管在伸缩机构中的长度。为防止进水，电磁阀应加盖保护，但不能影响维修方便。每个电磁阀线圈应有明确的中文功能标注金属铭牌以方便故障维修，减少停机时间。

旋锁松锁和紧锁动作应该在1.5秒内完成。

旋锁油缸设计原则上采用单边控制两个旋锁，建议不采用单个油缸控制单个旋锁，以及旋锁应有机械联锁保护装置。

  - 吊具伸缩

吊具伸缩动作需采用液压油马达驱动、链条传动，原则上不采用伸缩油缸；吊具伸缩驱动链应设有自动补偿张紧装置；设计必须合理，便于保养和修理。

伸缩滑块或导轮应设计为容易检查、方便更换和简单调整的形式。

更换伸缩滑块或导轮应不必把伸缩梁从主结构中拆除。

吊具控制系统应该能够控制吊具伸长或缩短到目标位置，并保持此位置。

在20英尺和40英尺之间伸缩的操作时间应小于30秒。

在吊具伸缩动作启动后和停止前应有3秒钟慢速阶段以减小启动和停止对传动系统的冲击。

吊具伸缩感应限位建议采用感应头式限位，可参考岸桥液压吊具伸缩感应限位布置形式。

接线箱内需预留20%的备用接线端子。

吊具卧式主接线箱到吊架接线预留30%的备用线，吊具卧式主接线箱到两端小接线箱预留一根12芯的单独备用缆。

  - 导板

导板结构、安装必须牢固，并能选择任意一对或两对进行工作；油管布置合理，防止进船舱箱槽时损坏油管。

导板数量应有6个，用不同颜色标识，其中：绿侧左右各一个绿色导板；蓝侧左右各一个蓝色导板；吊具左右两侧中部各一个黄色和红色导板。

导板的液压系统，油马达，油泵，油管和金属结构应有能力将悬空的空吊具移动150毫米并在3秒内停止摆动。

导板应该能够承受由于误着陆而使一个导板顶在集装箱顶而产生的冲击。

采用现在吊具的液压系统设计方式，在设计上甲方推荐在每个导板加装节流阀，已保证在拆除某个导板后能够关闭此处回路来保证系统压力不变。

  - 着陆顶销

着陆顶销应该能够很好地检测吊具是否已经正常地着陆在集装箱或舱盖板上，以便控制系统能够判断是否允许旋锁动作。

着陆顶销应该能够检测旋锁空周围半径75MM平面范围的着陆。

着陆顶销位置应由接近或摇臂限位开关检测，此位置应能够精确检测吊具着陆或提起集装箱的状态。

旋锁箱底板上着陆顶销孔和着陆顶销顶端应该有合理导角及间隙以防止冲击后着陆销和销孔边缘发生阻塞。

  - 油箱

油箱设计需充分考虑其散热、隔热、防渗漏等功能。

油箱的内表面要求为光滑平面,以方便清洁.禁止对油箱钢板内表面一侧喷砂.油箱上的保护罩应在适当位置开孔,以便无需拆下保护罩就可以加油。加油孔直径不小于5cm，并带有可拆卸式滤网。

油箱安装需采用防震、防冲击设计。

  - 接线箱和插座

接线箱和插座均采用防震、防水设计。

部件柜及接线盒应合理安装在吊具上，结构形式采用卧式，门朝上开，液压线路及电气系统图应永久安装在门内；设计应宽敞并设在吊具边容易够到处，该柜接到吊具上架以利于电缆接线的维护和检修。

侧移三角架处中间接线箱布置安装位置应合理（尽量安装偏低位置），方便维修人员操作检修，如有必要加装维修平台提供人员站脚。

接线箱箱体为不锈钢材料，厚度不得小于4mm，盖与箱体采用螺丝固紧；盖内、箱体开口处必须有塑胶防水圈，有可靠防水功能及防震性能。

接线箱内部线排底座与箱体采用螺丝紧固，不接受焊接，线排列整齐，线码清晰；吊具控制原理、控制线插座必须与甲方门02、03现用的吊具控制原理及控制线插座相同，插座安装稳固，具有防震、防水功能。

接线箱侧部钻孔安装箱体紧固螺丝，并配有防震胶，箱体安装孔需有焊接加强垫圈，采用阻尼缓冲减震器安装以减少集装箱装卸过程中产生的震动和冲力，不采用焊接座方式；安装位置必须充分考虑吊具检修、保养的方便。

  - 吊具保护装置

所有安装在吊具上的机械、液压和电气元件应被保护以防止操作带来的冲击和震动。所有紧固元件应为防松型。

所有连接到吊具移动部位的电缆和液压管应被有效保护以防止由于相互干涉造成的损坏。

包括电磁阀在内的所有电气箱、液压装置柜等应有必要的防水保护。

  - 仪表及指示灯

吊具接线箱内部装有一个旋锁操作计数器，此计数器用来记录旋锁实际的动作次数。

吊具接线箱内部还应该安装一个吊具运行小时表（指示吊具油泵运行小时）。

  - 液压和电气元件

所有安装在吊具上液压、电气元件、电缆必须由甲方认可方可使用。

旋锁、导板、伸缩动作由液压控制，液压系统能连续操作过程中无过热现象，液压系统工作压力应保持在120kg/cm2以下。

电磁阀线圈电压、控制电压等级选用交流220V 。

吊具控制线路应达到30%的备用线。

所有电气元件及液压元件均需具有防水保护,电气元件防水保护的等级不得低于IP65。

  - 控制及功能

此吊具的控制系统应有必要的液压、电气和机械控制，这些控制应与甲方（GCT）现用门02、03吊具一致。

  - 油漆

油漆要求必须国家标准，并充分考虑甲方位置、环境的特点；

油漆品牌为海虹牌

油漆颜色：由乙方提供色标，甲方选择。

  - 吊具标识

吊具海陆两侧腹板表面应有“M02-03D004、SWL35T”字样标识,具体布置、字体、颜色等由乙方提供，甲方确认。

  - 载荷试验及条件

吊具和旋锁必须进行负荷试验，并提交测试报告，具体测试内容如下；

单边着陆

吊具计算及设计应考虑：吊具吊一个40英尺额定负荷的集装箱，箱底短边（左边或右边）着陆，此时着陆一侧主起升钢丝绳松弛，另外一侧承担全部重量。

载荷不平衡集装箱吊运能力：

所有机械结构、电气、液压系统和系统元件的设计都应该不平衡载荷的操作；

资料提交

乙方应在合同签署后一个月内提供总体设计方案给甲方，此方案能够概述吊具的总体设计及吊具和门机控制系统之间的实现关联；

在开始生产之前，乙方应提供总体生产安排和包含机械/电气/液压所有元件、结构细节等的设计图纸给甲方来审查和确认；

吊具交接后，乙方需提供以下资料：

- 详细的机械、电气图纸；

- 所有外购设备的详细资料，包括图纸、说明书等；

- 详细的易损件图纸，图纸中应明确显示加工公差、可用及磨损限制；

- 维护保养手册；

- 详细的电气原理图、控制逻辑程序图及接线图；

- 最终竣工图纸及吊具使用说明书。

以上资料需各提供5套。

  - 工具及备件

乙方在报价时应提供以下备件清单，供甲方参考，不包含在该项目总价内。

| 编号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平衡机构油缸密封件 |  | 1套 |  |  |
| 2 | 伸缩控制电磁阀 |  | 2件 |  |  |
| 3 | 平衡机构电磁阀 |  | 2件 |  |  |
| 4 | 导板电磁阀 |  | 2件 |  |  |
| 5 | 旋锁电磁阀 |  | 2件 |  |  |
| 6 | 伸缩油马达密封件 |  | 1套 |  |  |
| 7 | 油泵电动机 |  | 1台 |  |  |
| 8 | 伸缩油马达 |  | 1台 |  |  |
| 9 | 导板座总成 |  | 2台 |  |  |
| 10 | 转锁油缸 |  | 2件 |  |  |
| 11 | 导板（共六件） |  | 1套 |  |  |
| 12 | 旋锁总成（带护套） |  | 4套 |  |  |
| 13 | 电缆快速接头（带电缆） |  | 1套 |  |  |
| 14 | 吊具维修模拟箱 |  | 1台 |  |  |
| 15 | 油泵 |  | 1台 |  |  |
| 16 | 吊具顶销总成 |  | 4套 |  |  |
| 17 | 开、闭限位 |  | 10件 |  |  |
| 18 | 着陆限位 |  | 4件 |  |  |

- 工期

- 交货价

- 设备随机配件

- 设备随机资料

- 售后服务承诺及保修条款

- 备注：

- 交货地点

广东省，广州市，广州经济技术开发区，黄埔新港路1号，广州集装箱码头有限公司场地内。

第四部分：项目报价

- 1台门机的专用集装箱旋转吊具报价如下：

| 数量 | 品牌 | 规格型号 | 价格 （元） | 备货期（天） | 施工期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1台门机的专用集装箱旋转吊具 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| 有/没有提交报价保证金 |  |
| 发票类型及税率： |  |

注：

- 如果乙方是按照自己的付款方式进行报价，必须同时提交按甲方规定的付款方式报价，甲方有权力在二者之间选择一种。

- 以上报价表的价格包括人工、材料、设计、采购及运输、安装、调试、交付使用，以及由此涉及到的技术和质量责任，并提供竣工图纸和资料等一应费用。

- 规格偏离表

| 序号 | 项目号 | 比质比价要求 | 偏离说明 | 偏离原因 | 选择提议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 如果乙方在“比质比价须知”、“合同条款”、本比质比价中的细节表有存在偏离，乙方必须在上表内仔细的说明。偏离的原因和其他选择的提议也必须申明。

- 如果没有偏离，乙方必须在上表注明“没有偏离”。

- 乙方的供货记录

乙方三年内同类项目供货及改造记录

| 实施年份 | 用户名称和国别 | 设备数量 | 改造项目介绍 | 工程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 企业名称 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |
| 注册资本 |  | 企业类型 |  |
| 批准登记机关 |  | 组织代码 |  |
| 法定代表人 |  | 营业期限 |  |
| 资质类型 |  | 资质等级 |  |
| 主营业务 |  |
| 地 址 |  |
| 开户银行 |  |
| 开户行号 |  |
| 银行账号 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 邮 箱 |  | 邮 编 |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |

| 乙方名称 （加盖公章） | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或授权代表签署 | ： |  |

第五部分主要合同条款

## 总则

## 本合同系由甲方：广州集装箱码头有限公司（中华人民共和国  广州经济技术开发区黄埔新港路1号）与乙方：（合作单位）（单位地址）签订。

## 甲方对乙方因未对任何一份文件、图纸和制造指导书要求的信息、数据进行测试检查而产生的失误和遗漏不负任何责任。

## 合同工作范围必须包比质比价文件中所直接描述或间接提示的所有要求。合同也包括所有比质比价文件中未提到的，但对设备的有效性、稳定性和完成有明显必要的要求；或根据一般良好工程技术基本规则所需执行的要求。尽管有些材料、安装等没有在比质比价文件中提到，乙方也需提供所有材料、安装和工作执行情况等。因此所产生的费用视为已含在合同价中。

## 综合说明

## 本合同的订立、生效、解释、变更和争议的裁决以中国法律为依据，并适用于相关部门的规章、条例及工程所在地的地方法规。

## 合同在双方协商后共同订立。双方均同意按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务，为昭公信，特此立约。

## 本合同文件的书写或解释以及双方来往的文件均使用中文撰写。

## 本合同须由双方代法定代表代或授权代表签署并加盖公章，自2020年＃月＃日起生效。项目竣工验收合格、质量责任期满、合同总价款结算完毕后本合同终止。

## 本合同的有效文件包括：

- 本合同条款（编号：####）；

- 甲方在2020年＃月＃日发出的比质比价文件（编号：####）；

- 乙方在##年##月##日送达甲方的报价文件；

- 甲方在###年##月##日发出的合作通知书；

- 国家和行业标准；

- 所有有关本项目的双方来往信函、传真、会议纪要等；

- 项目实施期间经双方代表签署确认的书面文字及图纸。

## 乙方须按要求做好资料保密工作，未经甲方同意，乙方不得将有关本项目的资料、文件提供给第三方。

## 未经甲方同意，乙方不得将本合同范围内的全部或部分项目转包、分包给第三方。

## 为确保本项目的正确实施或完成对缺陷的修复，乙方必须接受并执行甲方在本合同范围内提出的补充意见及方案。

## 合同范围

## 本合同范围是由乙方按照甲方所提供的项目、要求和有关资料及说明为甲方提供一台一台门机吊具，门机吊具适用于码头内现用门02-门03）。

## 本合同项目为包工包料、包设计、制造、外购件采购、安装、调试、检测、运输、经甲方验收合格后交付使用，并提供售后服务，以及由此涉及到的技术和质量责任，并提供竣工图纸和资料，具体要求按照比质比价文件第三部分“技术要求”。

## 在项目竣工并交付甲方验收时，乙方需同时提交相关的技术资料。

## 履约保证金

## 在双方签定合同后15个工作日内，乙方需向甲方提供合同总价10%的履约保证金。如采用银行保函的形式，该保函直到保修期结束前需有效。

## 履约保证金需按甲方接受的形式提交。

## 履约保证金必须以甲方为受益人，以便当乙方无法履行合同规定时可用于赔偿甲方的损失。

## 履约保证金的货币按合同使用的货币或其他甲方可接受的自由兑换的货币，由中华人民共和国国内银行发出的即期银行担保书或不可取消的信用信函或支票。

## 因乙方违反本合同条款而使甲方受到损害时，甲方将不予退还乙方的全部履约保证金。

## 如乙方无违约，在本合同项目竣工验收合格后的一个月内，甲方将以银行转账的方式原额退还履约保证金到乙方对公账户或者归还银行保函。乙方须交回甲方开出的项目履约保证金收据原件。

## 履约保证金适用于乙方在本合同范围内的所有债务、责任、义务、服从合同规定条款、保修服务条件等。

## 合同价格

## 本合同范围内的项目总价为＃＃＃元，大写人民币＃＃＃元。

## 乙方提出的变更要求未得到甲方批准的，一律不得调整合同价。在合同实施期内无论是市场变化或政策性规定变动，均不得调整合同价。

## 付款方式

## 竣工款：本合同项目竣工并验收合格后的两个月内，甲方支付合同总价95％的工程款。

## 保修款：本合同项目保修一年期满后的两个月内，甲方支付合同总价5％的保修款。

## 在收到乙方开出同期等额增值税专用发票后付款，或乙方在第一期款项时开出合同总额有效增值税专用发票。

## 延误赔偿

## 合同签定并生效后，严格按照准备期和施工期来计算时间和实施项目，每延期一天均按合同总价的1‰对乙方作出延误扣罚，总金额不超过合同总价的20％。

## 因不可抗力影响，如自然灾害、政府政策因素等造成延误的，乙方应在48小时内书面通知甲方，同时乙方应尽力降低因上述因素造成的影响，经协商甲方可考虑相应地减免延误扣罚。

## 因甲方责任或经双方协商免除责任的延误除外。

## 交货地点

## 设备交货地点为中华人民共和国  广州经济技术开发区黄埔新港路1号  广州集装箱码头有限公司新港码头场地内。

## 当乙方采用陆路运输时，到达甲方场内设备的装卸可由甲方负责，甲方不向乙方征收装卸费，当采用船用运输时，码头装卸费由乙方承担。但所有装卸的保险由乙方负责，所有风险也由乙方承担。

## 项目验收

## 工厂验收：设备在运输前必须装配完毕，并需进行空载和荷载试运转。

## 交机验收：设备运抵甲方现场并经试运行作业后，由甲方进行交机现场验收。交货时间以设备到达甲方现场并通过甲方作出交机验收合格之日为准。交货时间为合作通知书发出后##个月内交付。

## 合同范围内的项目按照国家或行业标准、合同条款及相关的技术要求进行验收。

## 项目工期

## 本合同项目的工期从2020年＃月＃日算起。

## 项目总工期：##个日历天。

## 在本合同履行过程中，因项目变更所影响的工期或不可抗力或甲方责任或经双方协商确定的因素所延误的工期，经甲方签署认可后工期可往后调整，以此确定竣工日期。

## 技术培训

乙方需在验收合格后1个月内免费对甲方的技术人员、司机和维修人员进行必要的技术培训。

## 保修期

## 本合同项目的保修期为一年，自交机验收合格之日算起。

## 在正常使用的情况下，如保修期内出现保修范围内的损坏但不包括操作失误、事故等因素，乙方应承担维修责任，其中所发生的所有费用：如配件费、交通费及其他相关费用由乙方承担。

## 乙方应对本合同项目范围内由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责，并赔偿甲方因此造成的损失。

## 在保修期内出现问题时，甲方以传真形式通知乙方，乙方应在接到传真后24小时内答复甲方。双方可协商解决，超过规定的24小时期限，乙方每天按设备单价的0.1%对甲方进行赔偿。

## 保修期满后，乙方仍需将承担提供所有配件的责任和义务，根据实际情况可收取费用。

## 保险

## 乙方必须购买足够的保险，以防止损失或在设备制造、获取、运输、储藏、移交中的意外（包括第三方责任险）。

## 在甲方交机验收设备之前，乙方必须承担设备的所有风险及费用，购买充分保险，以涵盖执行此合同时所引起的任何风险。保险必须涵盖但不限制于以下范围：

- 涵盖机器、材料、元件、配备、附属物等；

- 涵盖所有赔偿、伤亡并包括第三方责任险；

- 涵盖临时接受期。

## 乙方需在签定合同后10天内向甲方提交相应的保单复印件给甲方备案。

## 税和关税

所有因执行合同产生的税款由乙方承担。

## 甲乙双方责任

## 甲方责任

## 解决设备交接现场的配合问题，尽力为乙方创造合理的条件；

## 按照本合同约定组织竣工验收，办理竣工结算。

## 乙方责任

## 项目质量必须符合国家的起重机械设计规范、安全规程以及相关规格和质量要求，确保能够通过相关检验认证并取得合格证书；

## 负责办理甲方当地政府规定的设备的登记、检测、特种设备牌证等，所需费用包含在合同总价中，甲方协助；

## 乙方应对设备的设计、制造负完全的责任，当设备在交货时发生因与比质比价文件要求（除非双方在此之前已协商并达成协议）差异或明显因设计制造而产生的质量问题而造成的损失由乙方负责；

## 设备在交货交机验收之前，因制造、运输等所发生的一切保险费用、运输费用等由乙方承担；

## 乙方交付门机吊具其设计上应能够满足甲方的安全使用要求。乙方应对任何由于乙方设计上的缺陷而引起甲方在正常使用过程中出现的事故负责，相应造成的经济损失由乙方承担；

## 属乙方管理的人员均不应视为甲方的员工，且乙方必须承担其人身伤亡、财产损失等，造成的后果甲方不承担任何责任。

## 设计的更改

## 在设计制造过程当中，甲方可以对设备的配置提出一些合理性改进或更改，而如果由于这些更改造成的对产品成本、交货期的影响，那么设备的交货价可相应地增加或减少，交货期也可相应地适当延迟。

## 不可抗力

## 如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，在不可抗力影响的范围内不应该承担误期赔偿的责任。如乙方延误履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

## 本条所述的“不可抗力”系指甲乙双方无法控制，不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其他双方同意的情况。

## 在不可抗力事件发生后，乙方应在48小时内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能（之全力）继续履行合同义务，以及寻求（和）采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过六十天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

## 争议、违约、索赔与赔偿

## 本合同的订立、生效、解释、变更和争议的裁决以中国法律为依据。

## 争议：双方在执行本合同过程中发生争议时应进行友好协商，若协商无效，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

## 争议发生后，除双方均同意停工外，双方都应继续履行合同，否则被视为违约。

## 违约：任何一方不按本合同履行自己的责任和义务，均为违约。违约方应向对方赔偿因违约给对方造成的经济损失。因一方违约使合同不能履行时，另一方可要求终止或解除本合同，但应提前14天通知违约方，由此造成的经济损失由违约方承担。当乙方有违约行为时，甲方有权向乙方发出书面警告，限期纠正。如警告仍无效，则甲方有权将乙方逐出施工现场并另雇施工单位完成被耽误的工程，或收回乙方承担施工的一部分直至全部工程，由此增加的费用由乙方负担。

## 索赔：因甲方违约或未能及时履行义务给乙方造成损失以及其他索赔事件发生时，乙方可按以下规定向甲方索赔：

## 在要求索赔的事件发生后21天内，向甲方提交索赔申请；

## 在提出索赔申请后14天内，向甲方提交索赔报告，详细说明索赔理由，提供同期记录副本或其他可靠证据，并列明索赔款额、延长施工期及其计算依据和方法；

## 甲方接到索赔报告后14天内，及时进行调查并对索赔资料进行审核，并有权要求乙方进一步补充索赔理由和证据。在乙方按要求提供补充资料后28天内，甲方应给予乙方明确答复。并将确认的索赔款额列入甲方付款计划；

## 若乙方未能按上述规定按时提出索赔申请、索赔报告或补充资料，甲方可不予受理；

## 若乙方对甲方的答复有异议，可按本条第一款执行。

## 赔偿：发生下述情形之一时，甲方可要求乙方赔偿：

## 如果乙方不能在规定的时间内完成本合同范围内的任何项目，则每延期一天向甲方支付合同总价1‰的延误扣罚金，总金额不超过合同总价的20％。延期天数为按合同规定的完成时间至确认的实际完工时间。乙方支付违约赔偿金后，并不能免除其在本合同中应承担的义务和责任；

## 施工中因乙方原因造成工程重大损失的，一切费用由乙方承担；

## 本条款的任何内容，都不能损害或影响甲方在本合同中的任何权益。

## 其他

## 本条款的任何内容，都不能损害或影响甲方在本合同中的任何权益；

## 如果由于不可抗力因素造成误期的，乙方应在48小时之内通知甲方，同时乙方应尽力降低因上述因素造成的影响，经协商甲方可考虑相应地减免误期损失；

## 因甲方责任或经双方协商免除责任的延误除外。

## 合同的中止与终止

## 合同中止：由于政策的变化和其它甲乙双方之外的原因导致工程停止或缓期，使本合同不能继续履行，视为本合同中止履行。

## 若乙方有以下行为之一，将被视为无法履行合同，甲方有权利终止合同：

- 在工程完工之前，没有合理的理由延误项目进展；

- 没有按施工进度/计划表地开展项目；

- 违背合同条款；

- 工期超过2个月仍然无法完成工程验收；

- 另外，甲方有权对乙方清算至合同终止日的误期赔偿金。

## 合同的生效及终止

## 合同的生效：本合同须由法定代表人或授权代表签署并加盖公章后起生效。

## 合同的终止：本合同在工程竣工验收合格、乙方将工程移交甲方、工程款结算完毕后，除有关保修条款外，其他条款终止。保修期满后合同终止。

## 双方指定代表

## 20.1.	甲方委派      项目经理全权负责本合同项目的一切往来文件的签署确认工作。

## 20.2.	乙方委派       项目经理全权负责本合同项目的一切往来文件的签署确认工作。

## 其他

## 本合同一式四份，双方各执两份。

## 未尽事宜双方另行订立补充合同，与本合同具有同等效力。

| 甲 方 ( 盖 章 ) | 广州集装箱码头有限公司 | 乙 方 ( 盖 章 ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表 （签 署） |  | 法定代表人 或授权代表 （签 署） |  |
| 联系电话 | 020-82256329 | 联系电话 |  |
| 传 真 | 020－82256329 | 传 真 |  |
| 地址 | 广州经济技术开发区黄埔新港路一号 | 地址 |  |
| 邮政编码 | 510730 | 邮政编码 |  |
| 统一社会信用代码 | 91440116728232349B | 统一社会信用代码 |  |
| 单位资质 | 增值税一般纳税人 | 单位资质 |  |
| 开户银行 | 建行广州开发区西区支行 | 开户银行 |  |
| 帐 号 | 44001471001050344740 | 帐 号 |  |
| 签署日期 |  | 签署日期 |  |