广州集装箱码头有限公司

两台门座式起重机（自编号：门02、03）臂架大修及起升机构滑轮、轴承、油封整体更换项目比质比价

文件编号：GCT-ENG-2022-Q-55

第一部分：公告

广州集装箱码头有限公司（甲方）拟对两台门座式起重机（自编号：门02、03）臂架进行大修及起升机构滑轮、轴承、油封等整体更换项目进行比质比价，欢迎符合条件的相关公司前来参与并报价。

甲方：广州集装箱码头有限公司（简称：GCT）

乙方：参与项目报价的公司（不接受联合体报价）

- 项目名称：广州集装箱码头有限公司两台门座式起重机（自编号：门02、03）臂架大修及起升机构滑轮、轴承、油封整体更换项目的全包干，包括人工、材料、采购及运输、以及由此涉及到的技术和质量责任，并提供系统相关资料。

- 项目地点：广州经济技术开发区黄埔新港路1号、广州集装箱码头有限公司。

- 发出比质比价报价时间：2022年5月19日至2022年6月7日中午12：00时止。在此时间之前将密封好的报价文件投放至广州集装箱码头有限公司办公楼四楼采购科大密封箱中。

- 资格审核：

乙方需提供以下资料文件，作为报价文件的部分，供甲方审核。

  - 企业：提供经办人身份证、法定代表人授权书、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、专业资质证书等证件原件的复印件（需加盖单位公章）各一份。

  - 组织：机关事业单位、社团组织。提供经办人身份证、组织介绍信、组织机构代码证、开户许可证、专业资质证书等证件原件的复印件（需加盖单位公章）各一份。

  - 乙方必须具有3年以上同类装卸机械设备维护改造经验，需提供业绩（附合同），必须持有中华人民共和国相关政府部门颁发的与本项目相对应的特种设备安装改造维修许可证,且资质等级需为C级及以上。

- 乙方须提交详细的通讯地址及联系人、联系电话、传真号码。

- 参与报价保证金：乙方需在报价截止时间前提交参与报价保证金壹万元人民币。

- 项目报价：本项目报价不得大于人民币86万元整。

- 所有与本比质比价文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

地      址：广州经济技术开发区黄埔新港路1号广州集装箱码头有限公司四楼采购科办公室

联  系  人：全小艳

电话及传真：020-82256271

邮 箱 地址：xyquan@gct.com.cn

第二部分：比质比价须知

- 保证金

## 参与报价保证金：乙方需在报价截止时间前提交参与报价保证金壹万元人民币、在双方签定合同后15个工作日内，乙方需向甲方提交合同总价10%的履约保证金。

## 乙方提交的保证金可以是现金、支票、汇票、电汇或银行保函，甲方开户名称：广州集装箱码头有限公司、开户银行：建行广州开发区西区支行、账户：44001471001050344740。非现金方式交纳保证金的，款项必须从乙方基本户中转出，甲方一律按照非现金方式退回保证金到乙方对公账户。

## 乙方必须在报价截止前将报价保证金提交给甲方财务部，乙方凭有效书面凭据提交报价文件。

## 在甲方甲方发出合作通知书7日内，甲方原额无息退回非合作单位的参与报价保证金；合作单位的报价保证金，可全部/部分转为履约保证金或履约保证金向甲方提交后原额无息退回。

## 发生下列情况时报价保证金将会不予以退还：开启密封报价后乙方在报价有效期内撤回报价的、被授予项目后未按规定提交履约保证金的、被授予项目后未在规定时间内与甲方签署合同的、有影响比质比价公正行为的及法律法规规定的其他情形。

- 乙方应认真阅读比质比价文件的要求。如果没有按照文件要求提交全部资料或者文件，该参与报价文件有可能被拒绝。

- 在报价截止时间前2天的任何时间，无论出于何种原因，甲方可主动地或在解答乙方提出问题澄清时，以发出补遗书的形式对比质比价文件进行修改。

- 特殊情况下，甲方在原定比质比价文件有效期内可以根据需要向乙方提出延长报价文件有效期的要求，乙方应立即对此做出答复，乙方可以拒绝甲方的此项要求，但报价保证金会给予退还。

- 报价文件

- 报价文件应包括但不限于下列内容：

- 项目报价表（详见第四部分）

- 资质证明以及有效证件（详见第一部分的资格审核部分）等

- 参与报价保证金收据复印件

- 报价文件：报价文件一律采用胶装形式，含正本一份和副本两份，需由乙方的法定代表人或其委托代表人签字（或署印）并加盖公章，所有同价格直接相关的页面均需由乙方的法定代表人或其委托代表人签字（或署印）。由委托代表人签字的，报价文件应附法定代表人签署的授权委托书。正、副本逐份单独密封包装。包装封套上均应详细写明项目名称并贴封条和加盖公章，在截止报价时间前投放到甲方指定的密封箱中。当正本与副本不一致时，以正本为准。

  - 单位资质资料需独立封装，包装封套上需详细写明项目名称并注明是资质文件并贴封条加盖公章，跟随报价文件在截止报价时间前投放到甲方指定密封箱中。

- 报价文件有效期为180天，从报价截止日期算起，在此期限内，报价文件的所有内容均保持有效。

- 发生下列情况时报价文件作废：逾期送达的、报价文件未经密封的、未提交报价保证金的、有不正当竞争行为的。

- 在报价内容出现偏差时将按以下方法处理：

  - 重大偏差：存有重大偏差的报价文件应被拒绝、重大偏差是指非实质性的响应，在公平对待其他乙方的前提下，不能通过修正或撤销不符之处而成为实质性响应的报价即被视为非实质性响应的报价。

  - 细微偏差：存有细微偏差的报价文件不影响其有效性，细微偏差是指报价文件在实质上响应比质比价文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且在公平对待其他乙方的前提下，能够修正这些疏漏或不完整。

- 乙方必须做好与项目有关的保密工作，任何有关信息和资料，均不得向无关人员泄露。严禁乙方向参与比质比价、评比工作的有关人员行贿，使其泄露一切与比质比价、评比工作有关的信息。乙方在报价过程中严禁互相串通、结盟，损害比质比价工作的公正性和竞争性，或以任何方式影响其它单位参与正当报价。

- 甲方采取综合评比的方式确定项目承接单位，并在确定项目承接单位5个工作日内发出书面项目合作通知书。

- 项目承接单位在接到甲方合作通知后15个工作日内与甲方签署合同，未在规定时间内与甲方签署合同，将被视为自动放弃本次项目。甲方将可选择其他参与报价单位为项目承接单位。

第三部分：技术要求

- 项目简介

广州集装箱码头有限公司的两台门座式起重机(自编号：门02、03)是湖北红光港机厂设备，于09年投产。臂架、变幅、齿条摇架等机构及起升滑轮等结构磨损、虚位大，存在安全隐患，需要对臂架整体钢结构受力及缺陷进行检测、探伤，卸下臂架进行修复，修复范围包括但不限于结构形变修复，结构开裂修复，表面缺陷修复；其他附属机构，如吊钩旋转机构整体解体检查，吊钩探伤，清洗、疏通润滑油路及液压系统油路；起升滑轮轴承，基本已到达使用寿命，需对起升滑轮轴承、油封进行整体更换等；变幅机构存在磨损，需对其进行修复、调整、更换，恢复出厂状态。

本项目报价为总包干价，即包人工、装备、耗材、人工、采购及运输、交付使用等费用。两台门座式起重机（自编号：门02、03）需以项目整体形式提交基础报价。

- 审核及确认：

所有的施工工艺及方案等须经甲方审核确认后方能实施，否则，由此造成的一切损失和责任均由乙方负责。

- 项目地点：

本项目的所有工作均在甲方指定的广州集装箱码头有限公司场地内完成，磨损零件需加工的除外，加工件件需甲方确认后方可送外加工。

- 项目范围

两台门座式起重机(自编号：门02、03)变幅机构及臂架大修，臂架各处铰点轴承、油封更换，起升滑轮、轴承、油封整体更换等项目，滑轮、轴承由甲方提供，加工件、维修件、施工材料等均由乙方提供。

- 项目工期

现场施工期不超过45日历天，单机现场施工期不超过20日历天，总施工准备期不超过60日历天，期中包括加工等待时间。报价方应根据自己的实际情况提出具体的施工计划和期限，甲方根据码头生产情况安排逐台门机施工时间。

工期计算：甲方发出合作通知书次周（自然周）开始计算乙方工期。

- 资质要求

- 6.资质要求

乙方必须具有3年以上同类装卸机械设备维护改造经验，需提供业绩（附合同），必须持有中华人民共和国相关政府部门颁发的与本项目相对应的特种设备安装改造维修许可证,且资质等级需为C级及以上。

- 项目要求：

臂架大修部分

  - 臂架机构整体卸下，臂架卸下后应安排有资质的第三方机构对其整体钢结构受力部位（必须包括臂架机构支座、小拉杆安装座、臂架顶部滑轮和人字架顶部滑轮支座等）及缺陷进行探伤检测，探伤方式为MT，每台机不少于50条焊缝，并出具报告，乙方在报价时需提供探伤方案（含位置）；

  - 根据我司提供的金属检测报告中左右两根小拉杆受力不平衡的问题，需新做小拉杆并加强（需提供图纸和方案），经我方同意后方可施工，除轴承外，其余配件及加工件均由乙方提供（原小拉杆上铰点轴承型号：23130；下铰点轴承型号：22226C）；

  - 对臂架各处裂纹、形变进行修复、矫正（包括爬梯及护栏）；

  - 对臂架各处磨损的销轴孔、安装孔进行填焊镗孔修复，恢复原尺寸；

  - 臂架落地后对臂架、人字架及吊钩等各处滑轮轴承及密封圈进行更换（轴承、滑轮由甲方提供，其余配件由乙方提供）；

  - 对臂架根部铰点轴承及密封圈进行更换，轴承型号：23144C，（轴承由我方提供，其余配件由乙方提供）；

  - 对各处加工位需保证尺寸精度及表面光滑度；

  - 所有轴销油路清洁，保证安装后润滑油路畅通，臂架各处润滑油路需重新布置，油路需采用内径不低于6mm的铜管，并设置集中润滑点；

  - 需对吊钩（不仅限于上下销轴孔、销轴和连接部分的焊缝等）进行探伤检查；

  - 需对吊钩回转机构进行解体检查，更换磨损部件，并清洗油箱、油路，恢复挡绳装置；

  - 部件需加工的，需由我方人员同意后方可加工，加工部件需甲方现场人员验收后方可进行装配；

  - 拆装过程不允许破坏性拆卸，若出现破坏性拆卸，乙方必须无偿修复或无偿提供全新部件，拆卸前需与甲方沟通，经甲方同意后方可执行，否则造成的一切损失由乙方承担；

  - 臂架各处螺栓需全部更换，螺栓需选用头部带孔螺栓，供穿钢丝防松用，螺母需选用达克罗螺母；

  - 安装完毕后，端盖螺栓及保险压盖螺栓需做好防松措施、紧固到位并做好标记；

  - 设备停机期间设备停机期间需保证大车行走机构正常运行，乙方须采取必要的加固措施来保证设备稳定性和防风措施；

变幅机构部分（选报）

  - 对变幅驱动及制动系统机构进行拆解大修，更换传动轴、制动盘，检查并修复齿轮、齿条、摇架等部件，按需修复磨损，使其配合间隙符合要求，更换相关轴承；内容如下：

  - 更换变幅机构电机与制动器间传动轴。

  - 拆解变幅减速箱。按需检修相关的齿、轴,更换减速箱输出轴的油封及轴承。更换齿轮油，齿轮油由甲方提供，其余更换部件由乙方提供；

  - 拆解变幅齿条，更换齿条螺栓、更换铰点处轴承。修复变幅齿条与臂架铰点处轴孔间的磨损，轴承由甲方提供；

  - 变幅驱动及制动系统各部分底座修复锈蚀部分，修复后需油漆防腐处理；

  - 各机构罩壳需新做并设计为开盖式，可便于维修及检查。罩壳整体需油漆防腐处理；（包括但不限于电机、制动器、传动轴）

  - 需对变幅机构各处润滑点进行修复，保证修复后润滑油路畅通，油路需采用内径不低于6mm的铜管，并设置集中润滑点；

  - 拆装过程不允许破坏性拆卸，若出现破坏性拆卸，乙方必须无偿修复或无偿提供全新部件，拆卸前需与甲方沟通，经甲方同意后方可执行，否则造成的一切损失由乙方承担；

  - 变幅驱动机构各处螺栓需全部更换，螺栓需选用合格产品，强度选型需与原厂选型一致；

  - 安装完毕后，地脚螺栓、端盖螺栓及保险压盖螺栓需做好防松措施、紧固到位并做好标记；

  - 设备停机期间乙方须采取必要的加固措施来保证设备稳定性、拆解部件稳固性、安全措施稳固性，杜绝高空坠物、围栏缺失等情况。

  - 门座式起重机基本数据

    - 起升滑轮数量：

| 序号 | 设备号 | 臂架系统滑轮（个） | 人字架滑轮（个） | 滑轮总数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门02 | 10 | 6 | 16 |
| 2 | 门03 | 10 | 6 | 16 |
|  | 合计 | 20 | 12 | 32 |

    - 两台门座式起重机部分数据：

| 序号 | 项目 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自重 | 435.313 | t |
| 2 | 总起重量 | 45 | t |
| 3 | 额定起重量(吊具下额定起重量) | 35 | t |
| 4 | 起重机总长 | 42.76 | m |
| 5 | 滑轮型号 | WJ5251 | / |
| 6 | 每个滑轮轴承数量 | 2 | 个 |
| 7 | 每个滑轮端盖数量 | 2 | 个 |
| 8 | 每个滑轮油封数量 | 2 | 个 |
| 9 | 臂架长度 | 35.8 | m |
| 10 | 变幅减速箱品牌 | 江苏泰隆 | / |
| 11 | 变幅减速箱型号 | QJS-D500-125-ⅣC | / |
| 12 | 变幅制动器型号 | YP21-500-500*30-1A-CL.H | / |
| 13 | 齿条行程 | 5998 | mm |

  - 技术规范：

    - 符合国家相关安装维修工艺规范。

    - 工程所采用的配件材料及耗材，并且都必须是经正规渠道购买的合格材料，其质量要求符合国家相关规定，并附有合格证书等证明材料，施工前需交甲方，经甲方同意后方可施工。

    - 安装过程中如需对结构进行烘烤、切割，需在施工完毕后恢复构造并对构件进行油漆防腐处理，且严格安装3层漆要求实施，即打磨后进行底漆、中漆、面漆。面漆颜色需与整机相同或不与相邻构建油漆冲突。

    - 螺栓的选型与装配的力矩需严格按照国家标准及螺栓测试数据为根据进行确定。

    - 填焊加工的部件，填焊部分需热处理，保证与原配件硬度相同。

    - 加工部件需保证表面光洁度及公差在国标范围内。

    - 所有焊缝应符合美国AWS标准。焊接工作应由持有焊工证书的焊接工操作,并必须进行无损探伤。无损探伤应按照美国AWS标准的规定进行。

    - 焊接工艺和管理应按照美国AWS标准的要求。

- 采用低氢焊条。

- 施焊前对焊条按工艺要求预热烘干,焊接工配备有焊条保温桶；保温1小时。焊条在烘箱外不得超过四小时，否则必须重新烘干。

- 根据板厚和技术条件选定焊条直径，焊机和焊接电流。

- 采用引弧板，重要焊缝避免立焊、仰焊。

- 焊后对焊缝进行打磨，要求过渡平滑，外形光整，以提高抗疲劳能力。

- 钢结构变形的火工校正必须在低于规定的温度下进行。检验人员应配备红外测温仪。

  - 现场安全要求：

    - 乙方在施工期间必须遵守我司的相关规章制度，提前办理好齐全的进场等手续，由于乙方的责任引起的一切后果和责任由乙方承担。

    - 乙方在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆、防疫和港口施工安全以及文明施工、环保等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

    - 乙方要按工艺要求做好各项安全防范措施，并指定专人负责整个维修过程的安全管理，乙方人员进入甲方码头，必须遵守码头一切安全生产规定，乙方在维修过程中造成机损事故或人身伤亡事故，其责任全部由乙方负责。

    - 甲方在维修期间会安排一些技改项目，乙方要服从甲方的安排。

    - 甲方因生产关系需要设备作业时，乙方也必须服从甲方的安排，允许施工时乙方必须按照通知时间准时进场，以上情况甲方可提前一天通知乙方。

    - 乙方在施工期间务必确保设备属于稳定状态，若由于乙方的疏忽引起的一切后果和责任由乙方承担。

- 验收标准：

| 序列 | 项目 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臂架机构试车是否运转灵活可靠 |  |  |
| 2 | 臂架根部连铰点安装是否牢靠 |  |  |
| 3 | 变幅动态测试是否平顺稳定无异响 |  |  |
| 4 | 加工件尺寸是否符合公差标准 |  |  |
| 5 | 加工件表面光洁度是否符合装配标准 |  |  |
| 6 | 轴承安装是否规范 |  |  |
| 7 | 滑轮安装是否到位 |  |  |
| 8 | 润滑油路是否有效 |  |  |
| 9 | 螺栓扭矩及防松装置 |  |  |
| 10 | 完工后润滑脂填充到位 |  |  |
| 11 | 起升试车是否正常，有无异响 |  |  |
| 11 | 施工部位油漆是否修复并且满足要求 |  |  |
| 11 | 施工部位是否整洁 |  |  |
| 12 | 开工前后结构检测报告是否满足我方要求 |  |  |

- 质量保证：

保质期：本项目的保质期为2年，保质期内由于乙方所加工零部件或技术工艺等原因引起的故障或产品质量问题由乙方负责免费维修。

- 其他注意事项：

1）凡甲方提供的设备参数和改造技术要求等，乙方需进行确认，一旦开工，需对后期出现的各种问题负责。

2）在大修施工过程中，甲方有权对不合理的地方提出意见，情节严重甲方有权要求停工整顿，乙方应当于三个工作日内完成相关修正工作。

- 项目报价

- 报价表

- 两台门座式起重机（自编号：门02、03）臂架大修项目的报价（必报价）如下。

| 物资名称 | 乙方必填 |
| --- | --- |
|  | 不含税价格（元） | 含税价格（元） | 税率（增值税专用发票） | 工期（天） | 质保期 |
| 门座式起重机（自编号：门02）臂架大修及起升机构滑轮、轴承、油封整体更换项目 |  |  |  |  |  |
| 门座式起重机（自编号：门03）臂架大修及起升机构滑轮、轴承、油封整体更换项目 |  |  |  |  |  |
| 项目不含税总价（元） |  |
| 项目含税总价（元） |  |
| 总工期（天） |  |
| 售后服务地址、联系人及电话 |  |
| 随机文件及配件(如产品合格证、说明书等) |  |
| 承兑期6个月内的承兑汇票形式支付的额度不低于合同总价的50% | 承兑汇票付款比例 % |
| 其它备注或说明 |  |

注：发票类型：增值税专用发票

- 两台门座式起重机（自编号：门02、03）变幅机构大修项目的报价如下（选择性报价）

| 物资名称 | 乙方必填 |
| --- | --- |
|  | 不含税价格（元） | 含税价格（元） | 发票（增值税专用发票） | 工期（天） | 质保期 |
| 门座式起重机（自编号：门02）变幅机构大修项目 |  |  |  |  |  |
| 门座式起重机（自编号：门03）变幅机构大修项目 |  |  |  |  |  |
| 项目不含税总价（元） |  |
| 项目含税总价（元） |  |
| 总工期（天） |  |
| 售后服务地址、联系人及电话 |  |
| 随机文件及配件(如产品合格证、说明书等) |  |
| 承兑期6个月内的承兑汇票形式支付的额度不低于合同总价的50% | 承兑汇票付款比例 % |
| 其它备注或说明 |  |

- 以上报价表的价格包括加工、维修、购买、运输、安装、调试、验收、售后服务、培训、保险和其他相关费用。

- 变幅机构及臂架大修，起升滑轮、轴承、油封整体更换项目分项报价表，乙方需另行自附报价清单，各部件累加价格应与以上含税总价一致，不一致的以含税总价为准。

- 附属备件、加工件等不包含在合同总价，甲方有权选择是否由乙方提供备件或进行加工维修。

- 选择性条款应和必报价一起报价，乙方不许在截标后报价。乙方的选报条款报价应在甲方收到报价之日起十二个月内有效。

- 甲方保留在接受主标书时或在选报条款有效期内拒绝选择性条款中任何一部分或全部的权力。为避免争议，对选报条款的接受与否须在有效期截止之日前确定，当甲方决定选择不同的条款时，合同总价可能因选报条款的不同而变化。乙方注意由于这样的调整将导致乙方排名次序变化。如甲方要求的某一特定选报条款未报价，则乙方可能不被优先考虑。因此建议乙方对选报条款均应进行认真报价。

- 本次项目甲方不统一组织勘踏现场,乙方可自行前往,费用自理。

| 甲方签名: |  |
| --- | --- |
| 公 章: |  |

- 规格偏离表

| 序号 | 比质比价文件项目号 | 比质比价文件要求（或比质比价商务条款） | 报价规格参数（或报价商务条款） | 偏离说明 | 偏离原因 | 选择提议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：

- 如果乙方在“比质比价须知”、“合同条款”、本比质比价中的细节表有存在偏离，乙方必须在上表内仔细的说明。偏离的原因和其他选择的提议也必须申明。

- 如果没有偏离，乙方必须在上表注明“没有偏离”。

- 乙方三年内同类项目记录（2019年至今）

| 序号 | 年份 | 用户名称 | 用户国别 | 销售时间 | 货物名称、品牌、型号 | 销售数量 | 用户联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019年小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2021年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019年至今销售数量合计： 台 |

- 乙方情况表

| 企业名称 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |
| 注册资本 |  | 企业类型 |  |
| 批准登记机关 |  | 组织代码 |  |
| 法定代表人 |  | 营业期限 |  |
| 资质类型 |  | 资质等级 |  |
| 主营业务 |  |
| 地 址 |  |
| 开户银行 |  |
| 开户行号 |  |
| 银行账号 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 邮 箱 |  | 邮 编 |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |

| 乙方名称 （加盖公章） | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或授权代表签署 | ： |  |

第五部分 评审办法

- 技术评审

| 序号 | 评审内容 | 单项 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 中 | 差 |
| 1 | 对合同条款的响应 | 3 | 优于比质比价文件 的要求 | 完全满足比质比价 文件的要求 | 基本满足比质比价 文件的要求 |
|  |  |  | 3分 | 1.5分 | [0，1.5）分 |
| 2 | 准备、现场施工时间 | 4 | 所有合格投标人中，总工期、现场施工工期最短 | 所有合格投标人中，总工期、现场施工工期次短 | 时间第三短或之后 |
|  |  |  | 4分 | 3分 | [0，3）分 |
| 3 | 项目施工方案 | 8 | 施工方案可行、详细，有相应的技术措施保证质量 | 施工方案可行，不够详细，没有相应的技术质量保证措施 | 方案一般，欠缺说细技术方案，综合评价为一般 |
|  |  |  | (6，8]分 | （4，6]分 | [0，4]分 |
| 4 | 相关 经验 | 6 | 3年来维修、改造同类问题业绩最多 | 3年来维修、改造同类问题业绩次之 | 3年来维修、改造同类问题业绩第三或之后 |
|  |  |  | 6分 | 4.5分 | [0，4.5）分 |
| 5 | 相关服务 | 5 | 相关售后服务跟踪方案最优 | 相关的售后服务方案次之 | 相关的售后服务方案第三或之后 |
|  |  |  | 5分 | 3.5分 | [0,3.5）分 |
| 6 | 质保期 | 4 | 质保期优于比质比价文件要求 | 质保期满足比质比价文件要求 | 质保期不满足比质比价采购文件要求 |
|  |  |  | 4分 | 3分 | 0分 |
| 技术评审总分 | 30 |  |  |  |

注：1.评委在其分值范围内独立打分

二、价格评审

价格评审为客观计算得分。

以门座式起重机（自编号：门02、门03）臂架大修及起升机构滑轮、轴承、油封整体更换项目报价的总价作为评审的依据，若单价乘以数量得到的总价与报价总价不一致，以单价为准修改总价；金额的中文大写与阿拉伯数字不一致时，以中文大写为准。若某报价方的报价有缺漏项，且该报价单位的报价文件内没有合理说明资料时，经评委会确认，其总价不低于成本价，则该项内容视为免费提供，其报价为零报价，但报价方应承担相应责任。计分方法如下：

- 报价总价高于最高限价86万，价格为0分；

- 报价总价等于或低于报价基准价的报价，得70分；

（3）报价总价高于报价基准价但不超过最高报价限价时，按如下公式计算：

（报价基准价等于平均报价的95%。平均报价为符合性检查合格的所有不高于最高报价限价报价人的经核准后的报价的算术平均值。若报价人的税率不同时，报价总价以税前价计算。）

三、计算总分

在评比人员就每个报价人的技术状况及其对比质比价文件要求的响应情况进行评议和比较，并依据评分标准以及各项权重，各评委独立地对每个报价分别评出技术分后，由评比工作小组进行综合。

每个报价人的综合总得分由以下两部分组成（每部分得分计算以四舍五入的方式保留到小数点后两位）：

（1）技术得分：取全体评委技术评分（各技术细项评分总和）的算术平均值；

（2）价格得分：为价格评审的客观计算得分。

投标人综合总得分＝技术得分＋价格得分

得分最高者为第一候选承包单位，得分第二高者为第二候选承包单位。候选承包单位经发包方确定最终承包单位，同等价格得分下承兑汇票比例高者优先考虑。

第六部分 合同条款

# 甲方：广州集装箱码头有限公司

# 乙方：项目授予单位

# 总则

# 本合同系由甲方：广州集装箱码头有限公司（广州市、广州经济技术开发区、黄埔新港路1号）与乙方: ###（地址###）在广州签订。

# 甲方对乙方因未对任何一份文件、图纸和制造指导书要求的信息、数据进行测试检查而产生的失误和遗漏不负任何责任。

# 合同工作范围必须包比质比价文件中所直接描述或间接提示的所有要求。合同也包括所有比质比价文件中未提到的，但对设备的有效性、稳定性和完成有明显必要的要求；或根据一般良好工程技术基本规则所需执行的要求。尽管有些材料、安装等没有在比质比价文件中提到，乙方也需提供所有材料、安装和工作执行情况等。因此所产生的费用视为已含在合同价中。

# 综合说明

# 本合同的订立、生效、解释、变更和争议的裁决以中国法律为依据，并适用于相关部门的规章、条例及工程所在地的地方法规。

# 本合同在双方协商后共同订立。双方均同意按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务，为昭公信，特此立约。

# 本合同文件的书写或解释以及双方来往的文件均使用中文撰写。

# 本合同须由双方法定代表人或授权代表签署并盖章后生效。项目竣工验收合格、质量责任期满、合同总价款结算完毕后本合同终止。

# 本合同的有效文件包括：

- 本合同条款（合同编号：####）

- 甲方在2022年##月##日发出的比质比价文件（编号:GCT-ENG-2022-Q-XX）；

- 乙方在2022年##月##日送达甲方的报价文件；

- 甲方在2022年##月##日发出的“合作通知书”(GCT[2022]##号)

- 乙方在2022年##月##日确认回传的“合作通知书回传”（GCT[2022]##号）；

- 国家和行业标准；

- 所有有关本项目的双方来往信函、传真、会议纪要等；

- 项目实施期间经双方代表签署确认的书面文字及图纸。

# 乙方须按要求做好资料保密工作，未经甲方同意，乙方不得将有关本项目的资料、文件提供给第三方。

# 未经甲方同意，乙方不得将本合同范围内的全部或部分项目转包、分包给第三方。

# 为确保本项目的正确实施或完成对缺陷的修复，乙方必须接受并执行甲方在本合同范围内提出的合理的补充意见及方案。

# 合同范围

# 本合同范围是由乙方按照甲方所提供的技术要求及说明为甲方提供位于广州经济技术开发区黄埔新港路1号的两台门座式起重机（自编号：门02、03）变幅机构及臂架大修，起升滑轮、轴承、油封整体更换等项目，经甲方验收合格后交付使用。

# 本项目包材料、调试、交付使用等，以及由此涉及到的技术和质量责任，具体要求按照本比质比价文件第三部分“技术要求”。

# 施工范围内的一切物资属甲方所有，乙方一律无权处理。乙方所提供的本合同项下的物资在正式交机验收前属于乙方所有。

# 合同履约金

# 在双方签定合同后15个工作日内，乙方需向甲方提供合同总价10%的履约保证金。如采用银行保函的形式，该保函直到保修期结束前需有效。

# 履约保证金需按甲方接受的形式提交。

# 履约保证金必须以甲方为受益人，以便当乙方无法履行合同规定时可用于赔偿甲方的损失。

# 履约保证金的货币按合同使用的货币或其他甲方可接受的自由兑换的货币，由中华人民共和国国内银行发出的即期银行担保书或不可取消的信用信函或支票。

# 因乙方违反本合同条款而使甲方受到损害时，甲方将不予退还乙方的全部履约保证金。

# 如乙方无违约，在本合同项目竣工验收合格后的一个月内，甲方将以银行转账的方式原额退还履约保证金到乙方对公账户或者归还银行保函。乙方须交回甲方开出的项目履约保证金收据原件。

# 履约保证金适用于乙方在本合同范围内的所有债务、责任、义务、服从合同规定条款、保修服务条件等。

# 合同价格

# 本合同采用总价包干的形式，项目总价已包含本合同范围内所有工作内容所需的一切费用，该费用包设计、材料、部件及运输、安装、调试、保险费用等各项费用。

# 本合同范围内的项目总价为#####元，大写人民币####元。开具增值税专用发票（或增值税普通发票），税率##%，不含税价为￥XX元，税额为￥XX元。在合同履行期间，如遇国家税率调整，不含税价不变，则合同总价应做相应的调整。

# 乙方提出的变更要求未得到甲方批准的，一律不得调整合同价。在合同实施期内无论是市场变化或变动，均不得调整合同价。

# 付款方式

# 预付款：在签订正式合同后且乙方提交了履约保证金后的一个月内，甲方支付合同总价20%的预付款。

# 进度款：相关配件到货后15天内,甲方支付合同总价30%到货款

# 竣工款：安装完成并验收合格后一个月内支付45%。

# 质保款：质保期满后一个月内支付质保款5%。

# 在收到乙方开出同期等额增值税专用发票后付款，或乙方在第一期款项时开出合同总额有效增值税专用发票。

# 甲方以承兑期6个月内的承兑汇票形式支付的额度不低于合同总价的50%，具体以卖方的报价时的承诺为准。

# 延误赔偿

# 合同签定并生效后，严格按照准备期和施工期来计算时间和实施项目，每延期一天均按合同总价的1‰对乙方作出延误扣罚，总金额不超过合同总价的30％，甲方有权直接将延误赔偿款直接从合同总价中扣除。

# 因不可抗力影响，如自然灾害、政府政策因素等造成延误的，乙方应在48小时内书面通知甲方，同时乙方应尽力降低因上述因素造成的影响，经协商甲方可考虑相应地减免延误扣罚。

# 因甲方责任或经双方协商免除责任的延误除外。

# 项目地点

## 本项目的所有工作均在甲方指定的广州集装箱码头有限公司场地内完成，磨损零件需加工的除外，加工件件需甲方确认后方可送外加工。

# 项目验收

| 序列 | 项目 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臂架机构试车是否运转灵活可靠 |  |  |
| 2 | 臂架根部连铰点安装是否牢靠 |  |  |
| 3 | 变幅动态测试是否平顺稳定无异响 |  |  |
| 4 | 加工件尺寸是否符合公差标准 |  |  |
| 5 | 加工件表面光洁度是否符合装配标准 |  |  |
| 6 | 轴承安装是否规范 |  |  |
| 7 | 滑轮安装是否到位 |  |  |
| 8 | 润滑油路是否有效 |  |  |
| 9 | 螺栓扭矩及防松装置 |  |  |
| 10 | 完工后润滑脂填充到位 |  |  |
| 11 | 起升试车是否正常，有无异响 |  |  |
| 11 | 施工部位油漆是否修复并且满足要求 |  |  |
| 11 | 施工部位是否整洁 |  |  |
| 12 | 开工前后结构检测报告是否满足我方要求 |  |  |

# 工期

本合同项目的总工期为##个日历天数，从双方签定合同起计算工期。

在本合同履行过程中，因项目变更所影响的工期或不可抗力或甲方责任或经双方协商确定的因素所延误的工期，经甲方签署认可后工期可往后调整，以此确定竣工日期。

# 保修期

# 本合同项目的保修期为2年，自验收合格之日算起。

# 保修期内，乙方应对本合同项目范围内由于工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责，甲方对因此造成的损失保留索赔的权力。

# 保修期内，如果在本合同项目范围内出现任何由于工艺或材料所导致的质量问题，乙方必须在接到通知后的24小时内赶到甲方现场并进行免费修复。

# 保修期满后，乙方仍需承担改造和所提供的所有配件的有偿服务责任和义务。

# 竣工资料

# 竣工资料至少应包含但不限于以下内容：

# 项目技术方案（含元器件清单、规格、型号、合格证、保质书、原产地证明、说明书等）

# 调试报告，金属检测报告，项目验收报告（含功能测试清单）

# 售后服务及质量保证

# 乙方应保证自本项目设备正式通过验收之日起的2年内，凡因设计、工艺、制造、安装、调试或选材不当引起的设备零部件和结构的缺陷或损坏、运转不灵以及出现事故均由乙方负责，并免费为甲方及时进行修理、更换。

# 乙方必须遵循立即修理或更换的原则，应在收到甲方通知后12小时内回复并开始修理或更换的工作准备，一般问题最迟在24小时内修复设备。

# 重大问题由双方根据现场施工计划和设备作业情况确定，但不得晚于甲方书面通知后的5天内修复，否则按合同有关条款执行。

# 设备经修理和更换零部件后，应保证性能符合合同要求，可投入正常运行。所更换的零件保证期应重新计算，自修复正常运转之日算起1年内。

# 乙方对所改造的系统的设计承担终身的责任。

# 项目质量控制

# 技术标准

- 本合同项目的施工，执行国家、本地区颁发的技术标准以及甲方提出的工程技术标准和要求。如国家、本地区颁发的技术标准中尚未有适合本合同项目特点的要求，应由甲方提出技术标准。

- 本合同项目的质量，必须符合相关的国家设计规范、安全规程以及相关规格和质量要求。

# 质量要求

- 乙方必须保证所提供的材料是全新的、从未使用过的，是一流的工艺和全新的材料制造的，完全符合本合同规定的质量规格和性能要求。

- 乙方必须保证所提供的材料经正确安装、在正常运转和保养的情况下，在其使用寿命期内有优良的性能。

- 乙方必须保证材料的数量、质量、工艺、规范、型式和技术性能完全满足本合同项目的技术条款和工程布置的要求。

- 乙方必须严格按照本合同项目的有关技术要求及说明、资料和现行的国家、本地区有关的施工技术规范、规程、质量检验评定标准等文件组织施工。

- 乙方承诺工程质量达到国家或行业质量检验评定标准的优良等级。

- 乙方应接受甲方的质量监督并及时进行施工整改，在材料使用过程中，甲方有权随时检查和检验，乙方应提供必要协助。若检验发现材料不合格时，该批材料不能用于本项目，乙方应负责拆除、修复及重新采购，并承担由此发生的一切费用。

# 质量自检

- 乙方应对本合同范围内的项目进行阶段性质量自检，质量自检不合格时应自行返工，因返工所发生的费用自行承担，延误的工期不予延长；自检合格后向甲方提交自检报告并通知甲方进行验收。

- 所有的现场检验检测均必须通知甲方，甲方将派技术人员现场参与，否则检测被视为无效。

# 材料和设备供应

- 本合同项目所使用的材料均由乙方按照技术标准的要求自行采购、制造、运输、检验、保管、安装、调试。

- 所有用于本合同项目的材料应有产品合格证书，成套产品及配套件应有试验报告和合格证。

- 即使乙方所购买的工程材料得到甲方的认可或接受，但甲方不对材料的使用负任何责任。在施工期间或完工后，若因为材料导致工程有缺陷，乙方必须毫不延迟的改变和消除缺陷，包括重购和提供材料改正，并承担由此发生的一切费用。

- 材料进场时，乙方应通知甲方参加验收，甲方有权要求复检，对与技术标准要求不符的材料，甲方有权拒绝验收。

# 变更

- 施工过程中的工艺、方案变更应事先征得甲方签署确认后方可实施。施工过程中因变更项目引起的工程量增减部分的单价按合同单价计算。

- 本合同实施过程中，工程有关各方的一切联系均以书面形式为准。在紧急的情况下，可先以口头陈述，但应在事后48小时内以书面形式予以确认。

# 保险

乙方在现场开工前必须与保险公司签署一份工程保险（第三者责任险）的保单。此保险必须足以防止甲方和乙方在施工期间所导致（包括第三方所导致）的一切损失。

# 甲乙双方责任

# 甲方责任

- 解决施工期内现场配合问题，尽力为乙方创造合理的施工条件。

- 按照本合同约定组织竣工验收，办理竣工结算。

# 乙方责任

- 乙方改造后能够通过GCT技术部及相关部门验收。

- 严格按照国家和行业标准完成所有工作。

- 向甲方提交详细的施工组织设计、施工进度计划等施工准备工作的计划。

- 根据工程施工情况和甲方的指令及时向甲方提交工程质量报告、工程事故报告等进度报告。

- 按时、保质、保量的完成施工任务。

- 自行解决工人住宿安排（不允许在甲方场地内安排住宿）。

- 考虑甲方生产需要，乙方施工应服从甲方生产大局。

- 在进场施工前，需先与甲方签署《两台门座式起重机（自编号：门02、03）变幅机构及臂架大修项目安全生产管理协议》、接受甲方安全环保部对施工人员的相关培训并办理相关手续。采取严格的安全防护措施，如施工区域围蔽、进场人员穿着反光衣、戴好安全帽和规范使用安全带，如发生安全事故或乙方施工过程中发生的人身、财产等伤害、损失等概由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

- 严格遵守地方政府和甲方的管理条例，特种作业前必须填报甲方“特种作业申请表”（须提供作业人员特种作业资格证、加盖乙方公章），认真贯彻落实码头区内的“安全规定”。

- 采取严格的安全防护措施，发生安全事故由乙方自行负责，且造成甲方的一起损失均有乙方负责。

- 服从甲方协调指挥，与其他现场施工单位互相配合。

- 做好施工现场需保留的设施的保护工作。

- 保证施工现场清洁符合有关规定。

- 施工过程中现场施工负责人应全职负责该工程的管理。

- 协助甲方做好工程验收工作。

# 不可抗力

# 如果乙方因不可抗力而导致本合同实施延误或不能履行本合同义务，在不可抗力影响的范围内不应该承担误期赔偿的责任。如乙方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

# 本条所述的“不可抗力”系指那些甲乙双方无法控制，不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括、但不仅限于战争、洪水、台风、地震及其他双方同意的情况。

# 在不可抗力事件发生后，乙方应在48小时内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过六十天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

# 争议、违约、索赔与赔偿

# 本合同的订立、生效、解释、变更和争议的裁决以中国法律为依据。

# 争议：双方在执行本合同过程中发生争议时应进行友好协商，若协商无效，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

# 争议发生后，除双方均同意停工外，双方都应继续履行合同，否则被视为违约。

# 违约：任何一方不按本合同履行自己的责任和义务，均为违约。违约方应向对方赔偿因违约给对方造成的经济损失。因一方违约使合同不能履行时，另一方可要求终止或解除本合同，但应提前14天通知违约方，由此造成的经济损失由违约方承担。当乙方有违约行为时，甲方有权向乙方发出书面警告，限期纠正。如警告仍无效，则甲方有权将乙方逐出施工现场并另雇施工单位完成被耽误的工程，或收回乙方承担施工的一部分直至全部工程，由此增加的费用由乙方负担。

# 索赔：因甲方违约或未能及时履行义务给乙方造成损失以及其他索赔事件发生时，乙方可按以下规定向甲方索赔：

- 在要求索赔的事件发生后21天内，向甲方提交索赔申请；

- 在提出索赔申请后14天内，向甲方提交索赔报告，详细说明索赔理由，提供同期记录副本或其他可靠证据，并列明索赔款额、延长施工期及其计算依据和方法；

- 甲方接到索赔报告后14天内，及时进行调查并对索赔资料进行审核，并有权要求乙方进一步补充索赔理由和证据。在乙方按要求提供补充资料后28天内，甲方应给予乙方明确答复。并将确认的索赔款额列入甲方付款计划；

- 若乙方未能按上述规定按时提出索赔申请、索赔报告或补充资料，甲方可不予受理；

- 若乙方对甲方的答复有异议，可按本条第一款执行。

# 赔偿：发生下述情形之一时，甲方可要求乙方赔偿：

- 如果乙方不能在规定的时间内完成本合同范围内的任何项目，则每延期一天向甲方支付合同总价1‰的延误扣罚金，总金额不超过合同总价的20％。延期天数为按合同规定的完成时间至确认的实际完工时间。乙方支付违约赔偿金后，并不能免除其在本合同中应承担的义务和责任；

- 如乙方出现不能按照合同要求交付质量合格货物的违约情形时，应当承担合同总价30%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的其他一切直接损失。

- 上述提及的乙方应当支付的延误扣罚金、违约金以及其他损害赔偿等，甲方有权在合同价款中直接予以扣除

- 施工中因乙方原因造成工程重大损失的，一切费用由乙方承担；

- 本条款的任何内容，都不能损害或影响甲方在本合同中的任何权益。

# 合同的中止与终止

# 合同中止：由于政策的变化和其它甲乙双方之外的原因导致工程停止或缓期，使本合同不能继续履行，视为本合同中止履行。

# 若乙方有以下行为之一，将被视为无法履行合同，甲方有权利终止合同：

- 在工程完工之前，没有合理的理由延误项目进展；

- 没有按施工进度/计划表地开展项目；

- 违背合同条款；

- 工期超过2个月仍然无法完成工程验收；

- 另外，甲方有权对乙方清算至合同终止日的误期赔偿金。

# 合同的生效及终止

# 合同的生效：本合同须由法定代表人或授权代表签署盖章后起生效。

# 合同的终止：本合同在工程竣工验收合格、乙方将工程移交甲方、工程款结算完毕后，除有关保修条款外，其他条款终止。保修期满后合同终止。

# 其他

# 本合同一式四份，双方各执两份。

# 未尽事宜双方另行订立补充合同，与本合同具有同等效力。

| 甲 方 ( 盖 章 ) | 广州集装箱码头有限公司 | 乙 方 ( 盖 章 ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表 （签 署） |  | 法定代表人 或授权代表 （签 署） |  |
| 联系电话 | 020-82256329 | 联系电话 |  |
| 传 真 | 020－82256329 | 传 真 |  |
| 地址 | 广州经济技术开发区黄埔新港路一号 | 地址 |  |
| 邮政编码 | 510730 | 邮政编码 |  |
| 统一社会信用代码 | 91440116728232349B | 统一社会信用代码 |  |
| 单位资质 | 增值税一般纳税人 | 单位资质 |  |
| 开户银行 | 建行广州开发区西区支行 | 开户银行 |  |
| 帐 号 | 44001471001050344740 | 帐 号 |  |
| 签署日期 |  | 签署日期 |  |

廉洁合同（范本）

为加强廉洁建设，规范两台门座式起重机（自编号：门02、03）变幅机构及臂架大修项目甲乙双方的各项活动，防止发生违规违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，甲乙双方根据国家有关工程建设项目、物资采购项目的法律法规和廉洁建设相关规定，特订立本廉洁合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

㈠ 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、物资采购、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

㈡ 严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。

㈢ 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得为获取不正当利益而损害国家、集体和双方利益，不得违反工程建设管理、施工安装、物资采购的规章制度。

㈣ 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为倾向或苗头的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门、司法机关举报。

第二条 甲方的责任

㈠ 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、商业预付卡、有价证券和贵重物品。

㈡ 甲方及其工作人员不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

㈢ 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

㈣ 甲方及其工作人员不得参加有可能影响公正执行公务的乙方或相关单位的宴请或健身、娱乐等活动。

㈤ 甲方及其工作人员不得违规向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

㈥ 甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

第三条 乙方的责任

㈠ 乙方及其工作人员不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、商业预付卡、有价证券和贵重礼品。

㈡ 乙方及其工作人员不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

㈢ 乙方及其工作人员不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及可能影响工程履行职务的健身、娱乐等活动。

㈣ 乙方及其工作人员不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 甲、乙双方及其工作人员违反本合同第一、二、三条规定的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本合同作为项目主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签字、盖公章后立即生效。

第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工作项目竣工验收合格时止。

第七条 本合同书一式   份，由甲乙双方各执   份。

项目实施过程中如有违规违纪行为的，请致电广州集装箱码头有限公司纪委办公室举报电话：020-82256257，举报邮箱地址：yanchen@gct.com.cn。

甲方（盖章）：                                 乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表签字：　　               法定代表人或授权代表签字：

年    月   日                             年    月   日