广州集装箱码头有限公司

比质比价编号: GCT-ENG-2020-P-7

比质比价文件

GCT一台正面吊发动机升级改造项目比质比价文件

2020年03月

广州集装箱码头有限公司

GCT一台正面吊发动机升级改造项目比质比价文件

文件编号：GCT-ENG-2020-P-7

第一部分：公告

广州集装箱码头有限公司就GCT一台正面吊发动机升级改造项目进行比质比价，欢迎符合条件的相关公司前来参与并报价。

甲方：广州集装箱码头有限公司（简称：GCT）

乙方：参与项目报价的公司（不接受联合体报价）

- 项目名称：广州集装箱码头有限公司GCT一台正面吊发动机升级改造项目的全包干，包括人工、材料、设计、采购及运输、安装、调试、交付使用，以及由此涉及到的技术和质量责任，并提供竣工图纸和资料。

- 项目地点：广州经济技术开发区黄埔新港路1号、广州集装箱码头有限公司。

- 比质比价报价时间：2020年3月25日至2020年4月8日中午12：00时止。在此时间段内将密封好的报价文件投放至广州集装箱码头有限公司二楼财务部大号密封箱中。

- 资格审核：

乙方需提供以下资料文件，作为报价文件的部分，供甲方审核。

  - 企业：提供经办人身份证、法定代表人授权书、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、专业资质证书等证件原件的复印件（需加盖单位公章）各一份。

  - 组织：机关事业单位、社团组织。提供经办人身份证、组织介绍信、组织机构代码证、开户许可证、专业资质证书等证件原件的复印件（需加盖单位公章）各一份。

  - 本次报价要求乙方应有中华人民共和国相关政府部门颁发的特种设备安装改造维修许可证、应有近三年正面吊、堆高机的维护改造经验并至少有三台以上的正面吊、堆高机等设备发动机更新升级改造业绩。

  - 乙方须提交详细、有效的通讯地址及联系人、联系电话、传真号码。

- 参与报价保证金：乙方需在报价截止时间前提交参与报价保证金8,000.00元人民币。

- 所有与本比质比价文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

地      址：广州经济技术开发区黄埔新港路1号广州集装箱码头有限公司二楼财务部

联  系  人：宋伟良

电话及传真：020-82229520

邮 箱 地址：wlsong@gct.com.cn

谨祝

商祺

广州集装箱码头有限公司

第二部分：比质比价须知

- 保证金

  - 参与报价保证金：乙方需在报价截止时间前提交参与报价保证金8,000.00元人民币、在双方签定合同后15个工作日内，需向甲方提交合同总价10%的履约保证金。

  - 乙方可以以现金（不限于现金或电子支付）、支票、、电汇或银行保函方式提交保证金，甲方开户名称：广州集装箱码头有限公司、开户银行：建行广州开发区西区支行、账户：44001471001050344740。非现金方式交纳保证金的，款项必须从乙方基本户中转出，如无特殊情况，甲方一律按照非现金方式退回保证金到乙方对公账户。

  - 乙方必须在报价截止前将报价保证金提交给甲方财务部，乙方凭有效书面凭据提交报价文件。

  - 在甲方与项目合作单位签订合同并收到参与报价保证金有效书面凭据原件后10个工作日内，甲方原额退回非合作单位的参与报价保证金；合作单位的报价保证金，可全部/部分转为履约保证金或履约保证金向甲方提交后原额退回。

  - 发生下列情况时参与报价保证金将会不予以退还：开启密封报价后乙方在报价有效期内撤回报价的、被授予项目后未按规定提交履约保证金的、被授予项目后未在规定时间内与甲方签署合同的、有影响比质比价公正行为的及法律法规规定的其他情形。

- 乙方应认真阅读比质比价文件的要求。如果没有按照文件要求提交全部资料或者文件，该参与报价文件有可能被拒绝。

- 在报价截止时间前2天的任何时间，无论出于何种原因，甲方可主动地或在解答乙方提出问题澄清时，以发出补遗书的形式对比质比价文件进行修改。

- 特殊情况下，甲方在原定比质比价文件有效期内可以根据需要向乙方提出延长报价文件有效期的要求，乙方应立即对此做出答复，乙方可以拒绝甲方的此项要求，但报价保证金会给予退还。

- 报价文件

  - 报价文件应包括但不限于下列内容：

- 项目报价表（详见第四部分）

- 资质证明以及有效证件（详见第一部分的资格审核部分）等

- 参与报价保证金收据复印件

  - 报价文件：报价文件一律采用胶装形式，含正本一份和副本两份，需由乙方的法定代表人或其委托代表人签字（或署印）并加盖公章，所有跟价格直接相关的页面均需由乙方的法定代表人或其委托代表人签字（或署印）。由委托代表人签字的，报价文件应附法定代表人签署的授权委托书。正、副本逐份单独密封包装。包装封套上均应详细写明项目名称并贴封条和加盖公章，在截止报价时间前投放到甲方指定的密封箱中。当正本与副本不一致时，以正本为准。

  - 单位资质资料需独立封装，包装封套上需详细写明项目名称并注明是资质文件并贴封条加盖公章，跟随报价文件在截止报价时间前投放到甲方指定密封箱中。

- 报价文件有效期为180天，从报价截止日期算起，在此期限内，报价文件的所有内容均保持有效。

- 发生下列情况时报价文件视为无效，甲方有权拒绝：逾期送达的、报价文件未经密封的、未提交报价保证金的、开启密封报价后未经甲方允许对报价的实质性内容（包含但不仅限于价格、付款方式、工期等）进行修改或者澄清的、有不正当竞争行为的。

- 在报价内容出现偏差时将按以下方法处理：

  - 重大偏差：存有重大偏差的报价文件应被拒绝、重大偏差是指非实质性的响应，在公平对待其他乙方的前提下，不能通过修正或撤销不符之处而成为实质性响应的报价即被视为非实质性响应的报价。

  - 细微偏差：存有细微偏差的报价文件不影响其有效性，细微偏差是指报价文件在实质上响应比质比价文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且在公平对待其他乙方的前提下，能够修正这些疏漏或不完整。

- 乙方必须做好与项目有关的保密工作，任何有关信息和资料，均不得向无关人员泄露。严禁乙方向参与比质比价、评比工作的有关人员行贿，使其泄露一切与比质比价、评比工作有关的信息。乙方在报价过程中严禁互相串通、结盟，破坏比质比价工作的公正性和竞争性，或以任何方式影响其它单位参与正常报价。

- 甲方采取综合评比的方式确定项目合作单位，并在确定项目合作单位5个工作日内发出书面项目合作通知书。

- 乙方在接到甲方合作通知后15个工作日内与甲方签署合同，未在规定时间内与甲方签署合同的，将被视为自动放弃本次项目，并承担相应的责任和赔偿。甲方将可选择其他参与报价的单位为乙方。

第三部分 技术要求

- 项目简介

  - 广州集装箱码头有限公司的一台正面吊(自编号：4512)是早期投入使用的设备，其发动机排放为国II标准，难以达到国家最新环保要求，故有必要对其发动机等进行国III以上级别的升级改造，以达到国家环保标准，还应满足《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）所规定Ⅲ类限值标准。

- 项目范围及要求

  - 本项目是对广州集装箱码头有限公司在用的一台正面吊(自编号：4512)使用的国II发动机进行升级改造为其发动机为国III以上标准，并满足《非道路移动柴油机械排放烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）所规定Ⅲ类限值标准。

  - 为尽可能使比质比价响应文件符合甲方的要求，建议乙方在拟定比质比价响应文件前到甲方码头现场进行详细的勘察，避免较大偏差的出现。

  - 本项目为包工、包料、包设计、采购及运输、安装、调试、交付使用，以及由此涉及到的技术和质量责任，并提供竣工图纸和资料，包括、但不仅限于具体的设计图、施工工艺、布置图、使用及保养、维修说明书、以及有关的技术资料等。

  - 乙方改造设计应以VOLVO以及其他同等级别品牌、型号的产品进行报价，供甲方分析选择并确定，乙方应无条件接受。

  - 审核及确认：所有的施工方案、装置及耗材的采购等须经甲方审核确认后方能实施，否则，由此造成的一切损失和责任均由乙方负责。

  - 设备的发动机升级改造后，其排放标准必须达到国III以上标准，并满足《非道路移动柴油机械排放烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）所规定Ⅲ类限值标准，以及设备必须取得当地特种设备检测政府单位签发的使用合格证及其他相关证件。

  - 资质要求

    - 乙方应有中华人民共和国相关政府部门颁发的特种设备安装改造维修许可证

    - 乙方应有三年正面吊、堆高机等设备的维护改造经验

    - 乙方至少有三台以上的正面吊、堆高机等设备发动机升级改造业绩。

- 项目地点：

  - 本项目的所有工作均在甲方指定的广州经济技术开发区黄埔新港路1号、广州集装箱码头有限公司场地内完成。

- 项目工期

  - 总工期35天，备货期25天，现场施工期10天。

  - 工期计算：甲方发出合作通知书第5天（日历天）开始计算乙方工期。

- 设备技术参数（以下参数仅供乙方设计时参考）

| 序号 | 设备类型 | 设备编号 | 设备制造厂家 | 设备型号 | 发动机型号 | 发动机参数 | 与其相配的变速箱品牌 | 与其相配的变速箱型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正面吊 | 4512 | 卡尔玛 | DRF450-60S5K | VOLVO TWD1240VE | 功率256KW/6缸/直列/水冷/涡流增压 | DANA | 15.7TE32418 |  |

注：以上提供仅供参考，具体所需乙方请自行计算或现场测量。

- 适用标准及环境要求：

  - 适用标准

    - 对于未作专门详细说明的细节，应按照以下标准和规范最新的版本和修订进行设计改造。

    - 以下是技术规格中使用到的有关缩写：

| BS | 英国标准规范 |
| --- | --- |
| IEC | 国际电工委员会标准 |
| IEE | 英国电气工程师学会标准 |
| FEM | 国际搬运协会标准 |
| ISO | 国际标准化组织规范 |
| DIN | 德国工业协会标准 |
| UL | 保险业实验标准 |
| SSPC | 钢结构防府涂漆标准 |

    - 所有技术资料均采用SI国际单位制（米制）

  - 标准化要求

    - 乙方须在报价文件中按要求标明部件的制造品牌、型号及数量，如果乙方标注的某项配置有不同的品牌但无价格差别，甲方有权任选其一而无须在签定合约前告知乙方。

    - 乙方须在报价文件中按要求标明零部件的制造品牌、型号及数量，且提供详细的图纸、技术性能、维修资料。

    - 本项目中所有的零部件：升级后的发动机等所有的主部件和零件材料容易购买，并在报价文件中清晰说明代理商的资料，乙方应确保零部件在所交付的同型号的起重机中都能通用，且其性能和尺寸也可与同型号的起重机互换使用。若发现有不标准的零部件，乙方应给以更换使之适用与同型号起重机，此条款在保质期后同样适用，因此而引起的价格变动全部由乙方承担。

  - 码头环境条件

广州集装箱码头有限公司位于广州市东南郊珠江口内珠江东北岸东江口的北侧，东经113°26’，北纬23°06’处，地处珠江三角洲中心，于广州经济开发区内，距离广州市区公路40公里，铁路29公里，水路46公里，距离珠江口115公里。

| 工作风速 | 20米/秒 |
| --- | --- |
| 非工作状态最大风速 | 44米/秒（离地面高度：0~20米） |
|  | 55米/秒（离地面高度：20~100米） |
| 温度范围 | 0~+50℃ |
| 最大相对湿度 | 100% |

- 技术要求：

  - 升级改造要求

    - 乙方应无损拆卸设备上原国II排放的发动机及相关附属件，拆卸件由甲方统  一管理，以及统一指定存放位置，乙方不得擅自处理！

    - 升级改造的发动机采用排放达到国III以上标准的发动机，升级后设备的排放标准必须达到国家最新环保排放标准，以及满足《非道路移动柴油机械排放烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）所规定Ⅲ类限值标准。

    - 升级改造的发动机采用原装进口的VOLVO、SCANIA、CUMMINS等品牌，乙方也可提供其他更为先进、优质的世界著名品牌，供甲方选择，乙方必须无条件接受。

    - 升级改造后的发动机满足原发动机设计功率要求，额定功率大于等于原配发动机功率，以及升级改造后的发动机程序应匹配相应进行升级改造，以及必须融合升级匹配涉及整机电控系统硬件和程序的升级改造，已达到整机技术性能参数、操作性能、作业效率等高于或等于原设备的设计。

    - 升级改造后的发动机效率要求大于等于36%。

    - 升级改造后的发动机必须与现有变速箱、车体连接匹配，制作安装必要的支架，方便发动机与原车体相连，且连接可靠。

    - 更换与发动机相匹配的空调压缩机，更换相关空调配件及管路，确保空调具有制冷及制热功能，驾驶室温度可以稳定在18℃-26℃。

    - 乙方应设计、制作、安装正面吊升级改造的新发动机水箱、油管、水管、支座以及排烟管等连接附件。拆除原有设备上的发动机及其外围零配件。

    - 新发动机总成安装固定后要求具有良好的减震性能，提供的机脚支撑板强度、机脚胶减震能力不得低于原机配置。新机机脚支撑板、机脚胶的定位安装不得随意钻孔对设备钢结构包括大梁安全使用强度造成损伤；安装应可靠稳固，具有防震性能，安装位置及形式需与甲方确认后方可实施。

    - 新发动机以及外围管路线路（上下水管、主副水箱之间水管、进排气管、进回油管、波箱冷却器进出水管、ECU 与主控制器联接电缆线路、发电机启动马达与蓄电池及控制电箱的联接电缆线路等）要求布置合理，安装牢固，不得有相互之间的干涉、摩擦、刮碰等异常影响，且不得对其它部件造成损坏,避免和减少弯路。

    - 相关线路布置必须符合相关标准，并采用全新线材及电气元件；线路的布置应满足走线美观、线缆不外露、不影响设备其他部件运行、维修、拆卸的基本原则。

    - 控制线路图与所采用的线材、电气元件的品牌及选型应与甲方确认，经甲方确认后方可实施。

    - 乙方应升级所有电气设备的控制器、电气元器件，使得升级改造后的发动机等安装调试后，能正常使用达到或高于原设备的标准；电控系统应配置通讯功能，将采集到的故障数据（故障与提示）传送至驾驶室。

    - 升级改造的发动机要保证发动机满足正面吊设备安全操作和正常操作使用的各种工况需求,起重载荷、额定负载下起升速度、大车额定速度等均不得低于原厂设定；新发动机所有保护装置必须达到或高于原设备的标准。

    - 升级改造所有部件、零件等必须采用全新且优质的产品。

    - 乙方需向甲方提供详尽的改造方案及步骤。

  - 改造后调试

    - 乙方根据设备使用说明书以及发动机测试标准、使用说明书汇编测试方案报告由乙方提供，甲方确认。

    - 调试和试验准备

升级改造在现场安装完毕后，先进行外观目测检查，其内容包括下列各项与技术要求及条款的一致性，主要有：各种机构、电气设备、安全装置。

除了对设备及新发动机的各主要部件进行必要的检查和尺寸的复核外，还包括如下试验：

- 性能测定和参数测定—在性能测定和参数测定时，各种设定的指令信号进行测定。

- 安全保护装置、限位开关、联锁装置、的检查和试验。

    - 空载/重载试验

由乙方提供试验、测试标准，甲方确认，但内容不限以下：

- 依据发动机测试标准对新发动机各种运行状况进行技术性能及技术参数的检测。

- 依据设备测试标准对设备整体运行性能进行测试。

    - 耐久试验

- 现场进行48小时连续作业，乙方应现场跟踪并不间断采用依靠仪器对新发动机进行各项技术性能指标检测。

  - 现场安全要求：

    - 乙方在施工期间必须遵守甲方的相关规章制度，提前办理好齐全的进场等手续，由于乙方的责任引起的一切后果和责任由乙方承担。

    - 乙方在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和港口施工安全以及文明施工、环保等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

    - 乙方要按工艺要求做好各项安全防范措施，并指定专人负责升级改造整个过程的安全管理，乙方人员进入甲方码头，必须遵守码头一切安全生产规定，乙方在升级改造过程中造成机损事故或人身伤亡事故，其责任全部由乙方负责。

    - 甲方在升级改造期间会安排一些技改项目，乙方要服从甲方的安排。另外，甲方因生产关系需要设备作业时，乙方也必须服从甲方的安排，甲方可提前一天通知乙方。

- 验收标准：

在完成项目各项性能测试和连续作业性能考核试车后，编写验收报告，并将全部性能测试、考核试车的记录和检查结果列成表格，反映设备及新发动机的性能和技术状态、试验日期、地点及检查者的姓名，经双方代表签证后，提交甲方作为项目最终验收的依据。

- 资料提交及培训

  - 乙方负责提供完整的竣工资料纸质版和电子版(U盘)各4套，且二者内容须完全一致。

  - 竣工资料至少应包含以下内容：

  - 项目技术方案（含元器件清单、规格、型号、合格证、保质书、原产地证明、说明书等）

  - 调试报告

  - 竣工图纸（含电气布置图、改造设计尺寸图、原理图和放线表）

  - 项目验收报告（含功能测试清单）。

  - 安装完毕后，乙方技术人员需对甲方技术人员进行培训，如：故障诊断、故障排除、制动器调整、制动衬垫更换等，具体安排由甲方确定。

以上资料均需要提供书面及电子（U盘）文档形式的技术文档，作为竣工资料的组成部分。

- 质量保证：

保质期：本项目的保质期为1年，保质期内由于乙方所采购产品或技术工艺等原因引起的故障或产品质量问题由乙方负责免费维修、更换。

- 其他注意事项：

在工程施工中，甲方工作人员有权对工程中不合理的地方提出修改意见，乙方应当于三个工作日内完成相关修正工作。

因涉及旧设备的升级改造，为避免出现较大偏差，甲方建议乙方在制作比价比价报价文件时到现场进行勘察设备。

- 升级改造明细表

| 序号 | 设备编号 | 更新升级改造发动机的品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲方建议 | 乙方意见 |  |
| 1 | 4512 | 原装进口VOLVO以及其他同等级品牌 |  |  |

第四部分：项目报价

- GCT一台正面吊发动机升级改造项目报价如下：

| 序号 | 项目 | 品牌 | 规格 | 单台价格（元） | 总价（元） | 备货期（天） | 施工期（天） | 总工期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正面吊4512 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有/没有提交报价保证金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发票类型及税率： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 如果乙方是按照自己的付款方式进行报价，必须同时提交按甲方规定的付款方式报价，甲方有权力在二者之间选择一种。

- 以上报价表的价格包括人工、材料、设计、采购及运输、安装、调试、交付使用，以及由此涉及到的技术和质量责任，并提供竣工图纸和资料等一应费用。

- 规格偏离表

| 序号 | 比质比价文件项目号 | 比质比价文件要求（或比质比价商务条款） | 报价规格参数（或报价商务条款） | 偏离说明 | 偏离原因 | 选择提议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 如果乙方在“比质比价须知”、“合同条款”、本比质比价中的细节表有存在偏离，乙方必须在上表内仔细的说明。偏离的原因和其他选择的提议也必须申明。

- 如果没有偏离，乙方必须在上表注明“没有偏离”。

- 乙方的供货记录

乙方三年内同类项目改造记录

| 序号 | 年份 | 用户名称 | 用户国别 | 改造时间 | 货物名称、品牌、型号 | 改造数量 | 用户联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017年小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2018年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018年小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019年小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017年至今改造数量合计： 台 |

| 企业名称 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |
| 注册资本 |  | 企业类型 |  |
| 批准登记机关 |  | 组织代码 |  |
| 法定代表人 |  | 营业期限 |  |
| 资质类型 |  | 资质等级 |  |
| 主营业务 |  |
| 地 址 |  |
| 开户银行 |  |
| 开户行号 |  |
| 银行账号 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 邮 箱 |  | 邮 编 |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |

| 乙方名称 （加盖公章） | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或授权代表签署 | ： |  |

第五部分 合同条款

# 总则

# 本合同系由甲方：广州集装箱码头有限公司（广州市、广州经济技术开发区、黄埔新港路1号）与乙方:###（地址：##）签订。

# 甲方对乙方因未对任何一份文件、图纸和制造指导书要求的信息、数据进行测试检查而产生的失误和遗漏不负任何责任。

# 合同工作范围必须包比质比价文件中所直接描述或间接提示的所有要求。合同也包括所有比质比价文件中未提到的，但对设备的有效性、稳定性和完成有明显必要的要求；或根据一般良好工程技术基本规则所需执行的要求。尽管有些材料、安装等没有在比质比价文件中提到，乙方也需提供所有材料、安装和工作执行情况等。因此所产生的费用视为已含在合同价中。

# 综合说明

# 本合同的订立、生效、解释、变更和争议的裁决以中国法律为依据，并适用于相关部门的规章、条例及工程所在地的地方法规。

# 本合同在双方协商后共同订立。双方均同意按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务，为昭公信，特此立约。

# 本合同文件的书写或解释以及双方来往的文件均使用中文撰写。

# 本合同须由双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。项目竣工验收合格、质量责任期满、合同总价款结算完毕后本合同终止。

# 本合同的有效文件包括：

- 本合同条款（####）；

- 甲方在##年##月##日发出的比质比价文件（编号：GCT-ENG-2020-P-7）；

- 乙方在##年##月##日送达甲方的报价文件；

- 甲方在###年##月##日发出的合作通知书；

- 国家和行业标准；

- 所有有关本项目的双方来往信函、传真、会议纪要等；

- 项目实施期间经双方代表签署确认的书面文字及图纸。

# 乙方须按要求做好资料保密工作，未经甲方同意，乙方不得将有关本项目的资料、文件提供给第三方。

# 未经甲方同意，乙方不得将本合同范围内的全部或部分项目转包、分包给第三方。

# 为确保本项目的正确实施或完成对缺陷的修复，乙方必须接受并执行甲方在本合同范围内提出的补充意见及方案。

# 合同范围

# 本合同范围是由乙方将甲方位于广州经济技术开发区黄埔新港路1号的一台正面吊（自编号：4512）发动机升级改造项目，甲方验收合格后交付使用。

# 为本项目报价为总包干价，包设计、材料、部件及运输、安装、调试、交付使用等，以及由此涉及到的技术和质量责任，并提供竣工图纸和资料，包括、但不仅限于具体的设计图、施工工艺、零部件加工图和装配图、布置图、使用及保养、维修说明书、以及有关的技术资料等，具体要求按照第三部分“技术要求”。

# 乙施工范围内的一切物资属甲方所有，乙方一律无权处理。

# 履约保证金

# 在双方签定合同后15个工作日内，乙方需向甲方提供合同总价10%的履约保证金。如采用银行保函的形式，该保函直到保修期结束前需有效。

# 履约保证金需按甲方接受的形式提交。

# 履约保证金必须以甲方为受益人，以便当乙方无法履行合同规定时可用于赔偿甲方的损失。

# 履约保证金的货币按合同使用的货币或其他甲方可接受的自由兑换的货币，由中华人民共和国国内银行发出的即期银行担保书或不可取消的信用信函或支票。

# 因乙方违反本合同条款而使甲方受到损害时，甲方将不予退还乙方的全部履约保证金。

# 如乙方无违约，在本合同项目竣工验收合格后的一个月内，甲方将以银行转账的方式原额退还履约保证金到乙方对公账户或者归还银行保函。乙方须交回甲方开出的项目履约保证金收据原件。

# 履约保证金适用于乙方在本合同范围内的所有债务、责任、义务、服从合同规定条款、保修服务条件等。

# 合同价格

# 本合同范围内的项目总价为#####元，大写人民币####元整。

# 乙方提出的变更要求未得到甲方批准的，一律不得调整合同价。在合同实施期内无论是市场变化或政策性规定变动，均不得调整合同价。

# 付款方式

# 预付款：发动机到货后的一个月内，甲方支付合同总价40%。

# 竣工款：本合同项目竣工并验收合格后的两个月内，甲方支付合同总价55％的竣工款。

# 保修款：本合同项目质保期满1年后的一个月内，甲方支付合同总价5％的保修款。

# 在收到乙方开出同期等额增值税专用发票后付款，或乙方在第一期款项时开出合同总额有效增值税专用发票。

# 延误赔偿

# 合同签定并生效后，严格按照准备期和施工期来计算时间和实施项目，每延期一天均按合同总价的1‰对乙方作出延误扣罚，总金额不超过合同总价的20％。

# 因不可抗力影响，如自然灾害、政府政策因素等造成延误的，乙方应在48小时内书面通知甲方，同时乙方应尽力降低因上述因素造成的影响，经协商甲方可考虑相应地减免延误扣罚。

# 因甲方责任或经双方协商免除责任的延误除外。

# 项目地点

# 本项目的地点在甲方指定的广州集装箱码头有限公司（广州经济技术开发区黄埔新港路1号）场地内完成。

# 项目验收

# 在完成项目各项性能测试和连续作业性能考核试车后，编写验收报告，并将全部性能测试、考核试车的记录和检查结果列成表格，反映设备及新发动机的性能和技术状态、试验日期、地点及检查者的姓名，经双方代表签证后，提交甲方作为项目最终验收的依据。

# 本合同范围内的项目按照国家和行业标准、合同条款及相关的技术要求进行验收。

# 工期

# 本合同项目的工期从##年##月##日算起,即##年##月##日前完成项目的施工。

# 工期日历天数

- 总工期：###个日历天；

- 备货期：###个日历天/台；

- 施工期：##个日历天/台

- 在本合同履行过程中，因项目变更所影响的工期或不可抗力或甲方责任或经双方协商确定的因素所延误的工期，经甲方签署认可后工期可往后调整，以此确定竣工日期。

# 保修期

# 本合同项目的保修期为1年，自验收合格之日算起。

# 保修期内，乙方应对本合同项目范围内由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责，甲方对因此造成的损失保留索赔的权力。

# 保修期内，如果在本合同项目范围内出现任何由于设计、工艺或材料所导致的质量问题，乙方必须在接到通知后的24小时内赶到甲方现场并进行免费修复。

# 保修期满后，乙方仍需承担改造和所提供的所有配件的责任和义务。

# 竣工资料及培训

# 乙方负责提供完整的竣工资料纸质版和电子版(U盘)各4套，且二者内容须完全一致。

# 竣工资料至少应包含以下内容：

# 项目技术方案（含元器件清单、规格、型号、合格证、保质书、原产地证明、说明书等）

# 调试报告

# 竣工图纸（含电气布置图、改造设计尺寸图、原理图和放线表）

# 项目验收报告（含功能测试清单）。

# 安装完毕后，乙方技术人员需对甲方技术人员进行培训，如：故障诊断、故障排除、制动器调整、制动衬垫更换等，具体安排由甲方确定。

以上资料均需要提供书面及电子（U盘）文档形式的技术文档，作为竣工资料的组成部分。

# 项目质量控制

# 技术标准

- 本合同项目的施工，执行国家、本地区颁发的技术标准以及甲方提出的工程技术标准和要求。如国家、本地区颁发的技术标准中尚未有适合本合同项目特点的要求，应由甲方提出技术标准。

- 本合同项目的质量，必须符合相关的国家设计规范、安全规程以及相关规格和质量要求。

# 质量要求

- 乙方必须保证所提供的设备、材料是全新的、从未使用过的，是一流的工艺和全新的材料制造的，完全符合本合同规定的质量规格和性能要求。

- 乙方必须保证所提供的设备、材料经正确安装、在正常运转和保养的情况下，在其使用寿命期内有优良的性能。

- 乙方必须保证设备、材料的数量、质量、工艺、规范、型式和技术性能完全满足本合同项目的技术条款和工程布置的要求。

- 乙方必须严格按照本合同项目的设计图纸、有关技术资料和现行的国家、本地区有关的施工技术规范、规程、质量检验评定标准等文件组织施工。

- 乙方承诺工程质量达到国家或行业质量检验评定标准的优良等级。

- 乙方应接受甲方的质量监督并及时进行施工整改，在材料使用过程中，甲方有权随时检查和检验，乙方应提供必要协助。若检验发现材料不合格时，该批材料不能用于本项目，乙方应负责拆除、修复及重新采购，并承担由此发生的一切费用。

# 质量自检

- 乙方应对本合同范围内的项目进行阶段性质量自检，质量自检不合格时应自行返工，因返工所发生的费用自行承担，延误的工期不予延长；自检合格后向甲方提交自检报告并通知甲方进行验收。

- 所有的现场检验检测均必须通知甲方，甲方将派技术人员现场参与，否则检测被视为无效。

# 材料和设备供应

- 本合同项目所使用的材料、设备均由乙方按照设计和技术标准的要求自行采购、制造、运输、检验、保管、安装、调试。

- 所有用于本合同项目的材料应有产品合格证书，成套产品及配套件应有试验报告和合格证。

- 即使乙方所购买的工程材料得到甲方的认可或接受，但甲方不对材料的使用负任何责任。在施工期间或完工后，若因为材料导致工程有缺陷，乙方必须毫不延迟的改变和消除缺陷，包括重购和提供材料改正，并承担由此发生的一切费用。

- 材料进场时，乙方应通知甲方参加验收，甲方有权要求复检，对与设计和技术标准要求不符的材料，甲方有权拒绝验收。

# 变更

- 施工过程中的工艺、方案变更应事先征得甲方签署确认后方可实施。施工过程中因变更项目引起的工程量增减部分的单价按合同单价计算。

- 本合同实施过程中，工程有关各方的一切联系均以书面形式为准。在紧急的情况下，可先以口头陈述，但应在事后48小时内以书面形式予以确认。

# 保险

乙方在现场开工前必须与保险公司签署一份工程保险（包括工程一切险和第三者责任险）的保单。此保险必须足以防止甲方和乙方在施工期间所导致（包括第三方所导致）的一切损失。

# 甲乙双方责任

# 甲方责任

- 解决施工期内现场配合问题，尽力为乙方创造合理的施工条件。

- 按照本合同约定组织竣工验收，办理竣工结算。

# 乙方责任

- 严格按照国家和行业标准完成所有工作。

- 向甲方提交详细的施工组织设计、施工进度计划等施工准备工作的计划。

- 根据工程施工情况和甲方的指令及时向甲方提交工程质量报告、工程事故报告等进度报告。

- 按时、保质、保量的完成施工任务。

- 自行解决工人住宿安排（不允许在甲方场地内安排住宿）。

- 考虑甲方生产需要，乙方施工应服从甲方生产大局。

- 在进场施工前，需先与甲方签署《GCT一台正面吊发动机升级改造项目安全生产管理协议》、接受甲方安全环保部对施工人员的相关培训并办理相关手续。采取严格的安全防护措施，如施工区域围蔽、进场人员穿着反光衣、戴好安全帽和规范使用安全带，如发生安全事故或乙方施工过程中发生的人身、财产等伤害、损失等概由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

- 严格遵守地方政府和甲方的管理条例，动火作业前必须填报甲方“码头区内临时动火作业申请表”（须提供作业人员特种作业资格证、加盖乙方公章），认真贯彻落实码头区内的“动火安全规定”。

- 采取严格的安全防护措施，发生安全事故由乙方自行负责。

- 服从甲方协调指挥，与其他现场施工单位互相配合。

- 做好施工现场需保留的设施的保护工作。

- 保证施工现场清洁符合有关规定。

- 施工过程中现场施工负责人应全职负责该工程的管理。

- 协助甲方做好工程验收工作。

# 现场安全防护

# 乙方必须指定专门有资格和足够数量的合格安全监督人，随时在场确保所有现场工作遵守各项安全、规范要求。无论何时，乙方都必须确保工作中的安全。

# 乙方必须将所发生的事故（包括无人员伤亡的事故）报告甲方，同时还必须应甲方要求向有关管理部门报告。

# 乙方必须提交整个工程安全应急方案。

# 乙方必须派员协助对事故和违反安全规范的行为进行调查。

# 乙方必须确保其雇员、临时工作人员等（简称属乙方管理的人员）了解安全规则、要求和做法，并使这些（无论是甲方、劳动部门、其它机构、组织、政府的）安全规则、要求得以严格遵守和执行。

# 属乙方管理的人员在工作区必须严格遵守有关的工作安全规则和要求。工作区指改造项目等的区域。

# 乙方必须向属乙方管理的人员提供相应的安全防护用品，如安全头盔、反光背心、安全鞋、手套等，并采取措施确保其在工作时正确使用这些防护用品。

# 乙方必须取得甲方项目负责人的批准方能在非预先指定的工作区域进行工作。

# 属乙方管理的人员均不应视为甲方的员工，且乙方必须承担其人身伤亡、财产损失等，甲方不承担任何责任。

# 不可抗力

# 如果乙方因不可抗力而导致本合同实施延误或不能履行本合同义务，在不可抗力影响的范围内不应该承担误期赔偿的责任。如乙方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

# 本条所述的“不可抗力”系指那些甲乙双方无法控制，不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括、但不仅限于战争、洪水、台风、地震及其他双方同意的情况。

# 在不可抗力事件发生后，乙方应在48小时内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过六十天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

# 争议、违约、索赔与赔偿

# 本合同的订立、生效、解释、变更和争议的裁决以中国法律为依据。

# 争议：双方在执行本合同过程中发生争议时应进行友好协商，若协商无效，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

# 争议发生后，除双方均同意停工外，双方都应继续履行合同，否则被视为违约。

# 违约：任何一方不按本合同履行自己的责任和义务，均为违约。违约方应向对方赔偿因违约给对方造成的经济损失。因一方违约使合同不能履行时，另一方可要求终止或解除本合同，但应提前14天通知违约方，由此造成的经济损失由违约方承担。当乙方有违约行为时，甲方有权向乙方发出书面警告，限期纠正。如警告仍无效，则甲方有权将乙方逐出施工现场并另雇施工单位完成被耽误的工程，或收回乙方承担施工的一部分直至全部工程，由此增加的费用由乙方负担。

# 索赔：因甲方违约或未能及时履行义务给乙方造成损失以及其他索赔事件发生时，乙方可按以下规定向甲方索赔：

- 在要求索赔的事件发生后21天内，向甲方提交索赔申请；

- 在提出索赔申请后14天内，向甲方提交索赔报告，详细说明索赔理由，提供同期记录副本或其他可靠证据，并列明索赔款额、延长施工期及其计算依据和方法；

- 甲方接到索赔报告后14天内，及时进行调查并对索赔资料进行审核，并有权要求乙方进一步补充索赔理由和证据。在乙方按要求提供补充资料后28天内，甲方应给予乙方明确答复。并将确认的索赔款额列入甲方付款计划；

- 若乙方未能按上述规定按时提出索赔申请、索赔报告或补充资料，甲方可不予受理；

- 若乙方对甲方的答复有异议，可按本条第一款执行。

# 赔偿：发生下述情形之一时，甲方可要求乙方赔偿：

- 如果乙方不能在规定的时间内完成本合同范围内的任何项目，则每延期一天向甲方支付合同总价1‰的延误扣罚金，总金额不超过合同总价的20％。延期天数为按合同规定的完成时间至确认的实际完工时间。乙方支付违约赔偿金后，并不能免除其在本合同中应承担的义务和责任；

- 施工中因乙方原因造成工程重大损失的，一切费用由乙方承担；

- 本条款的任何内容，都不能损害或影响甲方在本合同中的任何权益。

# 合同的中止与终止

# 合同中止：由于政策的变化和其它甲乙双方之外的原因导致工程停止或缓期，使本合同不能继续履行，视为本合同中止履行。

# 若乙方有以下行为之一，将被视为无法履行合同，甲方有权利终止合同：

- 在工程完工之前，没有合理的理由延误项目进展；

- 没有按施工进度/计划表地开展项目；

- 违背合同条款；

- 工期超过2个月仍然无法完成工程验收；

- 另外，甲方有权对乙方清算至合同终止日的误期赔偿金。

# 合同的生效及终止

# 合同的生效：本合同须由法定代表人或授权代表签署并加盖公章后起生效。

# 合同的终止：本合同在工程竣工验收合格、乙方将工程移交甲方、工程款结算完毕后，除有关保修条款外，其他条款终止。保修期满后合同终止。

# 双方指定代表

# 甲方委派      项目经理全权负责本合同项目的一切往来文件的签署确认工作。

# 乙方委派       项目经理全权负责本合同项目的一切往来文件的签署确认工作。

# 其他

# 本合同一式四份，双方各执两份。

# 未尽事宜双方另行订立补充合同，与本合同具有同等效力。

| 甲 方 ( 盖 章 ) | 广州集装箱码头有限公司 | 乙 方 ( 盖 章 ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表 （签 署） |  | 法定代表人 或授权代表 （签 署） |  |
| 联系电话 | 020-82256329 | 联系电话 |  |
| 传 真 | 020－82256329 | 传 真 |  |
| 地址 | 广州经济技术开发区黄埔新港路一号 | 地址 |  |
| 邮政编码 | 510730 | 邮政编码 |  |
| 统一社会信用代码 | 91440116728232349B | 统一社会信用代码 |  |
| 单位资质 | 增值税一般纳税人 | 单位资质 |  |
| 开户银行 | 建行广州开发区西区支行 | 开户银行 |  |
| 帐 号 | 44001471001050344740 | 帐 号 |  |
| 签署日期 |  | 签署日期 |  |